# Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

- В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем

# Разработка схемы теплоснабжения поселения

Уважаемые жители поселения!

Администрация Муниципального образования Волчихинский сельсовет  в соответствии с пунктом 9 Требований к порядку разработки и утверждения схемы теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 уведомляет о том, что  началась работа по разработке схемы теплоснабжения  в МО Волчихинский сельсовет, в соответствии с требованиями Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Начало разработки схемы теплоснабжения поселения – 15.05.2014 года.

22.09.2014г >>>  Проект схемы теплоснабжения МО Волчихинский сельсовет до 2029 года.

Замечания и предложения по схеме теплоснабжения необходимо направлять в администрацию МО Волчихинский сельсовет по адресу: 658930, с.Волчиха, ул. Ленина, 224, либо на адрес электронной почты . Срок сбора замечаний и предложений - 30 календарных дней.

23.09.2014г >>>  Администрация МО Волчихинский сельсовет оповещает о проведении публичных слушаний 24.10.2014 года в 16-00 по адресу: с. Волчиха, ул. Ленина, 224- актовый зал.  
   На публичные слушания выносится вопрос о разработке «Схемы теплоснабжения муниципального образования Волчихинский сельсовет до 2029 года». 
   Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на официальном сайте администрации МО Волчихинский сельсовет, раздел «ЖКХ». 
   Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и юридических лиц направляются в письменном виде в администрацию  МО Волчихинский сельсовет по адресу: с.Волчиха, ул.Ленина,224 телефон 8 (385) 22873 до 18-00 15.10.2014 года. 
   Поступившие от населения замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения  МО Волчихинский сельсовет рассматривается комиссией по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения МО Волчихинский сельсовет до 2029 года, для включения их в протокол публичных слушаний.    Граждане участвуют в обсуждении проекта схемы публичных слушаний посредством участия в публичных слушаниях.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка:

- Введение

- Графические материалы:

| №№ п/п | Названия схем | Категория схем | Масштаб схем |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП-1 | Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения |  | 1:200 000 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схемам теплоснабжения МО Волчихинский сельсовет

В МО Волчихинский сельсовет находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 24 котла. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 80 %. Установленная мощность котельных составляет 14,85 Гкал/час. Фактическая задействованность мощностей составляет 3,545 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 71823, 6 Гкал от фактического время работы оборудования 41096 Гкал котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории МО Волчихинского сельсовета эксплуатируется:

-8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт);

-10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованное, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 213 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 53,28 %, население – 35,4 %, прочие потребители – 11,32 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 11,76648 тыс Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

-низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

-рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

-установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории МО Волчихинского сельского совета и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения и с учетом разворачивающегося на территории МО Волчихинского сельсовета строительства жилья и объектов соцкультбыта уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2015-2017 г выполнить следующие мероприятия:

-приобрести и заменить устаревшее котельное оборудование по следующим котельным:

В 2015 г заменить котлы в котельной №1- 2 котла, сметной стоимостью мероприятий 348 тыс. руб.; в котельной №2  - 2 котла, сметной стоимостью 430 тыс. руб., в котельной №3 – 1 котел, сметной стоимостью 174 тыс. руб.; в котельной №5 – 1 котел, сметной стоимостью 215 тыс. руб.

В 2016 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №6 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №8 – 2 котла, сметной стоимостью 500 тыс. руб.

В 2017 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 533 тыс. руб.; в котельной №7 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

# ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

# Баланс тепловой мощности по МО Волчихинский сельсовет

| Наим- вание котельной | Полная мощность котельной | Подкл. мощн | Резервная мощность | КПД кот-ной | Кол-во котлов | Протяж.ность | Расход топлива | Расход воды | Полезный отпуск Гкал | Сроки эксплуат. котлов | К-во час работы | Выработка котельной Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,6 | 0,666 | 1,934 | 67 | 4 | 2408 | 1269,67 | 486,32 | 2947,79 | 5 лет | 5112 | 4238,25 |
| №2 | 1,6 | 0,7206 | 0,8794 | 67 | 2 | 1652 | 1370,54 | 741,25 | 877,86 |  | 5112 | 4574,96 |
| №3 | 1,4 | 0,42 | 0,98 | 67 | 2 | 1082 | 800,19 | 124,93 | 1203,71 |  | 5112 | 2671,08 |
| №4 | 3,65 | 1,0 | 2,65 | 67 | 5 | 2199 | 1919,35 | 764,4 | 3684,74 |  | 5112 | 6378,17 |
| №5 | 1,2 | 0,3948 | 0,8087 | 67 | 2 | 768 | 746,09 | 323,6 | 1433,78 |  | 5112 | 2490,5 |
| №6 | 2,0 | 0,13 | 1,87 | 67 | 4 | 1195,5 | 246,12 | 103,53 | 818,07 |  | 5112 | 821,55 |
| №7 | 1,2 | 0,1036 | 1,0964 | 67 | 2 | 205 | 198,75 | 76,54 | 528,61 |  | 5112 | 663,45 |
| №8 | 1,2 | 0,11 | 1,09 | 67 | 2 | 1100 | 211,75 | 79,43 | 271,93 |  | 5112 | 706,83 |
| Итого | 14,85 | 3,545 | 11,3085 | 67 | 23 | 10609,5 | 6762,46 | 2700 | 11766,48 |  | 5112 | 22602,27 |

На I очередь строительства.

Теплоснабжение объектов пивзавода - местная котельная. Теплоноситель систем теплоснабжения – вода по температурному графику 95-70 град.С.

Предусматривается подключение детского сада по ул. Кирова к существующей Котельной №2 (котельная школы №1) Расчетная нагрузка от детского сада составит 0.181Гкал (резерв мощности котельной №2 составляет 0,88 Гкал).

Потребность в тепле всего сельсовета на I очередь составляет 57 Гкал/ч.

На расчетный срок.

Теплоснабжение объектов   жилой  усадебной застройки Волчихинского сельсовета, теплоснабжение магазинов, строительство новой котельной рассчитанной на потребность в тепле новых жилых домов, торгово-развлекательного центра и магазинов, проектная мощность котельной 1.535Гкал/час. Предусматривается также планомерный переход существующих котельных на газ.  Потребность в тепле на расчетный срок составляет 233Гкал/ч.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методических указаний  по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и сведены в таблице №7 Приложения.

Введение

Проектирование системы теплоснабжения Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем теплоснабжения на период до 2033года.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Волчихинского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку.

В с.Волчиха на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам:

| №п/п | Наименование котельных |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральная | Ленина 208 к |
| 2 | Котельная №2 | Школа №1 | Ленина 63к |
| 3 | Котельная №3 | Школа №2 | Советская118к |
| 4 | Котельная №4 | Колледж | Кирова 87к |
| 5 | Котельная №5 | ДУМ | Матросова 15к |
| 6 | Котельная №6 | ДПМК | ВОВ №79к |
| 7 | Котельная №7 | Сибирь | 1Мая 80 к |
| 8 | Котельная №8 | Мирный | П.Мирный 2к |
|  | ИТОГО: 8 котельных |  |  |

Котельные снабжены следующим оборудованием:

Котельная № 1 «Центральная»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ | 2007 | 5 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВ | 2007 | 5 лет | 54 |  | 0,8 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 3 | самовар | 1993 | 18 лет | 34 |  | 0,5 | 67 | 218,37 |  |
| 4 | самовар | 1993 | 18 лет | 34 |  | 0,5 | 67 | 218,37 |  |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВ  ,общая производительность которых составляет 1,6 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе. В котельной расположены еще два резервных неработающих котла «самовары» мощностью 1,0 Гкал/час.

Котельная № 2 «ВСШ №1»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 5 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 5 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр  ,общая производительность которых составляет 1,6 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная № 3 «ВСШ №2»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ | 1991 | 20 лет | 41,08 |  | 0,6 | 67 | 218,37 | 1996 |
| 2 | КВр | 2007 | 5 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр и КВ ,общая производительность которых составляет 1,2 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная №4 «Колледж»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ | 1991 | 20 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВ | 1991 | 20 лет | 41,08 | 166,3 | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 3 | КВ | 1992 | 19 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 4 | КВ | 1992 | 19 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 5 | КВр | 2007 |  | 56,4 | 5112 | 1,25 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована пятью водогрейными котлами марки КВр и КВ ,общая производительность которых составляет 3,65 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная №5 «ДУМ»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ | 1991 | 20 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВ | 1991 | 20 лет | 41,08 | 166,3 | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки  КВ ,общая производительность которых составляет 1,2 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная № 6 «ДПМК»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 5 лет | 36,4 | 5112 | 0,4 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВр | 2007 | 5 лет | 36,4 | резерв | 0,4 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки  КВр ,общая производительность которых составляет 0,8 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная № 7 «Сибирь»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 1993 | 18 лет | 41,08 | 5112 | 0,2 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВр | 2007 | 5 лет | 41,08 | резерв | 0,2 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки  КВр ,общая производительность которых составляет 0,4 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Котельная № 8 «Мирный»

| №п/п | марка котла | дата ввода котла в эксплуатацию | срок эксплуатации котла | площадь нагрева котла, м2 | кол-во часов работы котла в отопительный период | производи- тельнеость котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. | дата проведения последнего капитального ремонта котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,6 | 2004 | 7 лет | 41,08 | 5112 | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |
| 2 | КВр-0,6 | 2004 | 7 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 | не проводился |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки  КВр-0,6 ,общая производительность которых составляет 1,2 Гкал/час. На данный момент мощности котельной не хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на твердом топливе.

Среднегодовая выработка тепла топочными составляет ориентировочно 27239 Гкал/год.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Волчихинского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 39,5 | 1303,92 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 5,0 |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 55,5 | 1,04 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади квартир | 96,026 | 184,339 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 88,826 |  |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир |  | 88,313 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 7,54(3 детских сада и 2 школы) |  |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. м2 | 0,85 – спорт.зал |  |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. м2 | 3,08 |  |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной .

Таблица 2

| Наименование котельной | Полная мощность котельной | Подкл.мощн | Протяжен- ность теплосетей | Расход топлива | Расход воды | Полезный Отпуск гкал | Выработка Котельной Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,6 | 0,5766 | 2408 |  | 486,32 | 2947,79 | 3782 |
| №2 | 1,6 | 0,1717 | 1652 |  | 741,25 | 877,86 | 1769,74 |
| №3 | 1,4 | 0,2355 | 1082 |  | 124,93 | 1203,71 | 1751,39 |
| №4 | 3,65 | 0,7208 | 2199 |  | 764,4 | 3684,74 | 4955,72 |
| №5 | 1,2 | 0,2805 | 768 |  | 323,6 | 1433,78 | 1928,07 |
| №6 | 2,0 | 0,16 | 1195,5 |  | 103,53 | 818,07 | 982,36 |
| №7 | 1,2 | 0,1034 | 205 |  | 76,54 | 528,61 | 662,46 |
| №8 | 1,2 | 0,0532 | 1100 |  | 79,43 | 271,93 | 415,61 |
| ИТОГО: | 14,85 | 0,203 | 10609,5 |  | 2700 | 11766,5 | 16243,65 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в райцентрах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 3

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная № 2 |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная № 3 |
| 70 | 80 | 200 | 180 |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |
| Котельная №7 |  |  |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,6 |
| Котельная №2 | 1,6 |
| Котельная № 3 | 1,4 |
| Котельная № 4 | 3,65 |
| Котельная № 5 | 1,2 |
| Котельная № 6 | 2,0 |
| Котельная № 7 | 1,2 |
| Котельная № 8 | 1,2 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинское».

В соответствии с генпланом Волчихинского сельского поселения для модернизации существующей системы теплоснабжения и теплоснабжения запроектированной застройки в поселении необходимо провести следующие мероприятия:

В 2015 г заменить котлы в котельной №1- 2 котла, сметной стоимостью мероприятий 348 тыс. руб.; в котельной №2  - 2 котла, сметной стоимостью 430 тыс. руб., в котельной №3 – 1 котел, сметной стоимостью 174 тыс. руб.; в котельной №5 – 1 котел, сметной стоимостью 215 тыс. руб.

В 2016 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №6 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №8 – 2 котла, сметной стоимостью 500 тыс. руб.

В 2017 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 533 тыс. руб.; в котельной №7 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии

- Реконструкция тепловых сетей от ДШИ до ул.Кирова,103, так как недостаточна пропускная способность теплотрассы к существующим нагрузкам. Прокладка новой теплотрассы предусматривается подземно стальными трубами в изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в с.Волчиха.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 5

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,7286 | 5100 |

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии увеличиваются на 0,7 Гкал/час в сравнение с существующими, так как в генеральном плане Волчихинского сельского поселения предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения в связи с увеличением тепловой нагрузки для запроектированных общественных и секционных жилых зданий.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 6

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,6 | 2,0234 |
| Котельная, № 2 | 1,6 | 1,4283 |
| Котельная, № 3 | 1,4 | 1,1645 |
| Котельная № 4 | 3,65 | 2,9292 |
| Котельная № 5 | 1,2 | 0,9195 |
| Котельная № 6 | 2,0 | 1,84 |
| Котельная № 7 | 1,2 | 1,0966 |
| Котельная № 8 | 1,2 | 1,1468 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

Таблица 7

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 | 84,96 | 84,96 |
| Котельная, № 2 | 81,21 | 81,21 |
| Котельная, № 3 | 80,31 | 80,31 |
| Котельная № 4 | 140,53 | 140,53 |
| Котельная № 5 | 54,1 | 54,1 |
| Котельная № 6 | 19,62 | 19,62 |
| Котельная № 7 | 17,29 | 17,29 |
| Котельная № 8 | 18,98 | 18,98 |
| ИТОГО: | 493,31 | 493,31 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 | 2,6 | 0,5766 |  |
| Котельная, № 2 | 1,6 | 0,1717 |  |
| Котельная, №3 | 1,4 | 0,2355 |  |
| Котельная № 4 | 3,65 | 0,7208 |  |
| Котельная № 5 | 1,2 | 0,2805 |  |
| Котельная №6 | 2,0 | 0,16 |  |
| Котельная № 7 | 1,2 | 0,1034 |  |
| Котельная № 8 | 1,2 | 0,0532 |  |
| Новая модульная котельная | 14,85 | 2,302 | 0,7 |

2.8.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 | Нет |
| Котельная, № 2 | Нет |
| Котельная, №3 | Нет |
| Котельная №4 | Нет |
| Котельная № 5 | Нет |
| Котельная № 6 | Нет |
| Котельная № 7 | Нет |
| Котельная № 8 | Нет |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 10

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 | Нет |
| Котельная, № 2 | Нет |
| Котельная, № 3 | Нет |
| Котельная № 4 | Нет |
| Котельная № 5 | Нет |
| Котельная № 6 | Нет |
| Котельная № 7 | Нет |
| Котельная № 8 | нет |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 11

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная №1 | 2,6 | нет | - |
| Котельная, № 2 | 1,6 | Нет | - |
| Котельная, № 3 | 1,4 | Нет |  |
| Котельная № 4 | 3,65 | Нет |  |
| Котельная № 5 | 1,2 | Нет |  |
| Котельная № 6 | 2,0 | Нет |  |
| Котельная № 7 | 1,2 | Нет |  |
| Котельная № 8 | 1,2 | нет |  |
| ИТОГО: | 14,85 |  | - |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 12

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная №1 | 0,51 | Нет |  |
| Котельная, № 2 | 0,55 | Нет |  |
| Котельная, № 3 | 0,32 | Нет |  |
| Котельная № 4 | 0,77 | Нет |  |
| Котельная № 5 | 0,3 | Нет |  |
| Котельная № 6 | 0,1 | Нет |  |
| Котельная № 7 | 0,08 | Нет |  |
| Котельная № 8 | 0,08 | Нет |  |
| ИТОГО: | 2,71 |  |  |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 20\30 | Нет |
| Котельная, № 2 | 20\30 | Нет |
| Котельная, № 3 | 20\30 | Нет |
| Котельная № 4 | 20\30 | Нет |
| Котельная № 5 | 20\30 | Нет |
| Котельная № 6 | 8\18,20\30 | Нет |
| Котельная № 7 | 20\30 | Нет |
| Котельная № 8 | 20\30 | нет |

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В 2015 г заменить котлы в котельной №1- 2 котла, сметной стоимостью мероприятий 348 тыс. руб.; в котельной №2  - 2 котла, сметной стоимостью 430 тыс. руб., в котельной №3 – 1 котел, сметной стоимостью 174 тыс. руб.; в котельной №5 – 1 котел, сметной стоимостью 215 тыс. руб.

В 2016 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №6 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.; в котельной №8 – 2 котла, сметной стоимостью 500 тыс. руб.

В 2017 г в котельной №4 – 1 котла, сметной стоимостью 533 тыс. руб.; в котельной №7 – 1 котел, сметной стоимостью 250 тыс. руб.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                  система, используемая для теплоснабжения

───────────────────────────────────────────

Вид услуги                      теплоснабжение

───────────────────────────────────────────

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Протяженность сетей | км | 10,6095 | 10,6095 | 10,6095 |
| 3. | Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг | час | 9 | 8 | 8 |
| 4. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услуги ненадлежащего качества | чел. | 47 | 21 | 16 |
| 5. | Численность населения муниципального образования | чел. | 11288 | 11388 | 11488 |
| 6. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 5112 | 5112 | 5112 |
| 7. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 213 | 213 | 213 |
| 8. | Объем потерь | Гкал. | 3984,0 | 3955,13 | 3955,13 |
| 9. | Объем отпуска в сеть | Гкал. | 22109,1 | 22080,23 | 22080,23 |
| 10. | Объем потерь | Гкал. | 3984,0 | 3955,13 | 3955,13 |
| 11. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Замена котлов- 12 шт. Расписать по годам | Замена дымососв-8шт. | Замена подпитывающих насосов-8 шт. |
| 12. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | 12 | 8 | 8 |
| 13. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Котлы-10 лет поменять | Дымососы-6 лет | Насосы-5 лет |
| 14. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Котлы-10 лет | Дымососы-5 лет | Насосы-3 года |
| 15. | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического (по каждому виду оборудования) | лет | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 17. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час |  |  |  |
| 18. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час | 14,85 | 12,0 | 12,0 |
| 19. | Объем услуг, реализуемых по приборам учета | тыс. Гкал | 5,43753 | 5,98128 | 7,17754 |
| 20. | Общий объем реализации услуг всего, из них: | тыс. Гкал | 18,1251 | 18,1251 | 18,1251 |
|  | объем реализации услуг населению | тыс. Гкал | 6,7141 | 6,732 | 6,732 |
| 21. | Численность населения, получающего услуги регулируемой организации | чел. | 821 | 836 | 836 |
| 22. | Среднемесячный платеж населения за услугу | руб. | 1204,85 | 1254,69 | 1254,69 |
| 23. | Денежные доходы населения, рублей. | руб. | 10500 | 11130 | 11798 |
| 24. | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Финансовые результаты деятельности регулируемой организации | тыс. руб. | 172,2 | 177,4 | 177,4 |
| 26. | Выручка регулируемой организации | тыс. руб. | 32044,27 | 33889,22 | 35844,92 |
| 27. | Объем средств, собранных за услуги регулируемой организацией | тыс. руб. | 30192,11 | 31930,42 | 33773,08 |
| 28. | Объем начисленных средств за услугу регулируемой организации . | тыс. руб | 32044,27 | 33889,22 | 35844,92 |
| 29. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/ Гкал. | 223,46 | 218,27 | 218,27 |
| 30. | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/ Гкал. | 223,46 | 223,46 | 223,46 |
| 31. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал. | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 32. | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал. | 0,148 | 0,089 | 0,089 |
| 33. | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/ Гкал | 64,6 | 44,68 | 44,68 |
| 34. | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/ Гкал | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| 35. | Численность персонала регулируемой организации | чел. | 88 | 71 | 71 |
| 36. | Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 3820,2 | 3638,3 | 3465,0 |
| 37. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | 1294,21 | 1294,21 | 1294,2 |
|  | надбавка к тарифу | руб. | 1294,21 | 1294,21 | 1294,2 |
| 38. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | 1294,21 | 1294,21 | 1294,2 |
|  | Кредиты банков, из них: | руб. | 983,33 | 983,33 | 983,33 |
|  | кредиты иностранных банков | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Заемные средства других организаций | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Бюджетные средства, из них: | руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет субъекта РФ | руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Средства внебюджетных фондов | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Прочие средства | руб. | 0 | 0 | 0 |

4.1.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график отпуска теплово	й энергии для котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица 17

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42,0 | 36,0 |
| 7 | 44,0 | 38,0 |
| 6 | 46,0 | 39,0 |
| 5 | 47,0 | 40,0 |
| 4 | 49,0 | 41,0 |
| 3 | 50,0 | 42,0 |
| 2 | 52,0 | 43,0 |
| 1 | 53,0 | 44,0 |
| 0 | 55,0 | 45,0 |
| -1 | 56,0 | 45,0 |
| -2 | 57,0 | 46,0 |
| -3 | 59,0 | 47,0 |
| -4 | 60,0 | 48,0 |
| -5 | 62,0 | 49,0 |
| -6 | 63,0 | 50,0 |
| -7 | 64,0 | 51,0 |
| -8 | 65,0 | 52,0 |
| -9 | 67,0 | 52,0 |
| -10 | 68,0 | 53,0 |
| -11 | 69,0 | 54,0 |
| -12 | 71,0 | 55,0 |
| -13 | 72,0 | 56,0 |
| -14 | 73,0 | 57,0 |
| -15 | 75,0 | 58,0 |
| -16 | 76,0 | 58,0 |
| -17 | 77,0 | 59,0 |
| -18 | 79,0 | 60,0 |
| -19 | 80,0 | 61,0 |
| -20 | 81,0 | 62,0 |
| -21 | 82,0 | 62,0 |
| -22 | 84,0 | 63,0 |
| -23 | 85,0 | 64,0 |
| -24 | 86,0 | 65,0 |
| -25 | 87,0 | 65,0 |
| -26 | 88,0 | 66,0 |
| -27 | 90,0 | 67,0 |
| -28 | 91,0 | 68,0 |
| -29 | 92,0 | 68,0 |
| -30 | 93,0 | 69,0 |
| -31 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 19

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | 2,6 | Не предусмотрено |
| 2. | Котельная, № 2 | 1,6 | Не предусмотрено |
| 3. | Котельная, № 3 | 1,4 | Не предусмотрено |
| 4 | Котельная № 4 | 3,65 | Не предусмотрено |
| 5 | Котельная № 5 | 1,2 | Не предусмотрено |
| 6 | Котельная № 6 | 2,0 | Не предусмотрено |
| 7 | Котельная № 7 | 1,2 | Не предусмотрено |
| 8 | Котельная № 8 | 1,2 | Не предусмотрено |
|  |  | 14,85 |  |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Волчихинского сельского поселения рассчитана до 2033 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2033 года.

Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В соответствии с генпланом Волчихинского сельского поселения проектом предусматривается строительство одной новой котельной .

Прокладка тепловых сетей от детской школы искусств до МКД до ул.Кирова,103.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ.

Существующие тепловые сети  от существующих котельных с износом более 80% предусматривается реконструировать на стальные, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ трубы.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с генпланом Волчихинского сельского поселения проектом предусматривается строительство тепловых сетей от запроектированных и реконструируемой котельных.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Проектом предусматривается прокладка новых тепловых сетей стальными трубами изолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Раздел 6.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 20

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс.тонн |  |  |
| Котельная №1 | 1133,5 | нет | нет |
| Котельная, № 2 | 530,4 | нет | нет |
| Котельная, № 3 | 524,9 | нет | нет |
| Котельная № 4 | 1485,0 | нет | нет |
| Котельная № 5 | 577,82 | нет | нет |
| Котельная № 6 | 294,42 | нет | нет |
| Котельная № 7 | 198,54 | нет | нет |
| Котельная № 8 | 124,4 | нет | нет |
| ИТОГО: | 4868,0 |  |  |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2015-2017гг.

(По укрупненным показателям базисной стоимости строительства)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

МУП «Волчихинское» по модернизации  систем теплоснабжения на территории Волчихинского муниципального района на 2015-2017гг.

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Волчихинское» по развитию,модернизации и улучшению работы систем теплоснабжения на территории,подведомственной Волчихинскому сельсовету , на 2015-2017гг.(далее-инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик | Администрация Волчихинско сельсовета |
| Разработчик | МУП «Волчихинское» |
| Исполнитель | МУП «Волчихинское» |
| Сроки реализации | 2015-2017гг |
| Цели и задачи | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |
| Основные направления | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных №1-2котла, Котельная №2-2котла, Котельная №3-1котел, Котельная№4-1котел, Котельная№5-2котла, Котельная№6-2котла, Котельная№8-2котла |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая сметная стоимость инвестиционной программы- 3706447,5руб, в том числе: 1.на приобретение котельного оборудования-2950000руб, А)надбавка к тарифу -2015г-1235482,5руб(105,0руб за 1 гкал)-11766,5гкал Б)надбавка к тарифу -2016 г-1235482,5руб(105,0руб за 1гкал)-11766,5 гкал В)надбавка к тарифу -2017 г-1235482,5 руб(105руб за 1гкал)-11766,5гкал |
| Целевые индикаторы | -снижение расхода условного топлива на котельных МУП «Волчихинское», -снижение износа систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, -снижение аварийности на системах коммунальной инфраструктуры, -снижение уровня потерь при передаче тепловой энергии в сеть с 24% до 15% -увеличение доли потребителей ,обеспеченных доступом к услугам, -повышение уровня рентабельности деятельности организации с 0,3% до 3,0%. |
| Контроль за исполнением программы | Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования цен и тарифов |

2. Анкета МУП «Волчихинское»

1.Наименование организации коммунального комплекса:

МУП «Волчихинское»

2.Организационно-правовая форма:

Муниципальное унитарное предприятие

3.Форма собственности:

Муниципальная

4.Юридический адрес:

658932,с.Волчиха,п.Мирный,2

5.Телефон,факс-8-385-65-22-1-98

6.Год образования организации: предприятие создано 23 декабря 2011 года

7.Кем и когда зарегистрировано предприятие:

ИФМНС № 8 по Алтайскому краю, Свидетельство о постановке на учет серия 22№003523650 от 17.12.2012 г.- с учётом изменений

8.Руководитель организации:

Директор- Исакова Наталья Николаевна

9.Главный бухгалтер:

Васючкова Наталья Ивановна

10.Размер уставного капитала - 100т.р.

11.Учредитель организации: Администрация Волчихинского сельсовета

12.Основные виды деятельности :

-распределение воды,

-производство тепловой энергии,

-передача тепловой энергии

3.Анализ технического состояния систем теплоснабжения, расположенных на территории  подведомственной  Администрации Волчихинского района и обоснование необходимости реализации инвестиционной программы по МУП «Волчихинское».

Приложение №1.1.

к инвестиционной программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем теплоснабжения  на 2015-2017 гг.

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

| №п\п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Индикаторы(эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация котельного оборудования по котельной№1 «Центральная» | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал – 218,27кг,фактически было 223,46кг кг на 1гкал, выработка по котельной составляет 4153,29 гкал, план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286планируемое количество натурального топлива составит 1215,32 тонн,факт.составлял1244,22 тн 1244,22-1215,32=28,9тоннх3=86,7тонн 179,69 тнх2016,36руб=174818,41руб |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной №2 (СШ№1) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет 4493,76 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 1314,95 тонн,факт.составлял 1346,22 тн 1346,22-1314,95=31,27х3=93,81 тоннх2016,36руб=189154,73 руб |
| 3 | Модернизация котельного оборудования по котельной №3 ( СШ»2) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет 2590,77 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 758,1 тонн,факт.составлял776,1тн 776,1-758,1=18х3=54 тонны х2016,36=108883,44 руб |
| 4 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 4(Колледж). | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет 6266,38 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 1335,99 тонн,факт.составлял1367,76тн 1367,76-1335,99=31,77х3=95,31тнх2016,36=192179,27руб |
| 5 | Модернизация котельного оборудования по котельной №5(ДУМ) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет 2440,09 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 520,23 тонн,факт.составлял 532,59тн 532,59-520,23=12,36х3=37,08 тоннх2016,36=74766,63 руб |
| 6 | Модернизация котельного оборудования по котельной №6(ДПМК) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет 801,93 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 170,97 тонн,факт.составлял 175,04тн 175,04-170,97тнх2016,36=24619,76 руб |
| 7 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 7»Сибирь | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет801,93 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 170,97 тонн,факт.составлял 175,04тн 175,04-170,97=4,07х3=12,21тоннх2016,36=24619,76 руб |
| 8 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 8»п.Мирный,2 | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 гкал-218,27 кг на 1гкал,выработка по котельной составляет646,16 гкал,план расход угля составит при калорийности угля 5100 ккал,калорийный эквивалент 0,7286,планируемое количество натурального топлива составит 101,31 тонн,факт.составлял 137,76тн 137,76-101,31=36,45х3=109,35тоннх2016,36=220487,87 руб |
|  |  |  | Итого:экономический эффект составит-999,15тыс.руб по модернизации котельного оборудования в 2015 году-333,05т.р. |
|  |  | Итого: экономический эффект составит | 999,15т.р. за три года |

Приложение №2

К инвестиционной программе МУП «Волчихинское»

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

| №п\п | Наименование проектов инвестиционной программы | Период инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Источник:средства потребителей в виде надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению,всего | 3706,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Модернизация котельного оборудования | 3706,5 | 1235,5 | 1235,5 | 1235,5 |

Приложение 3

к инвестиционной программе МУП «Волчихинское»

Расчет надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению.

| №п\п | Наименование проектов инвестиционной программы | Период инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2015 год | 2016год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению, всего |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинское».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинское» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Таблица 23

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | 2,6 | 0,5766 |
| 2. | Котельная № 2 | 1,6 | 0,1717 |
| 3. | Котельная №3 | 1,4 | 0,2355 |
| 4. | Котельная № 4 | 3,65 | 0,7208 |
| 5. | Котельная №5 | 1,2 | 0,2805 |
| 6. | Котельная № 6 | 2,0 | 0,16 |
| 7 | Котельная №7 | 1,2 | 0,1034 |
| 8 | Котельная № 8 | 1,2 | 0,0532 |

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Волчихинского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

Котельная №1

| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По приборам учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Волчихинский сельсовет | 2 610,83 | 0,0272 | 7,100 | 366,587 |
| ул. Ленина, д. 206 | Волчихинский сельсовет | 734,20 | 0,0272 | 7,100 | 113,558 |
| ул. Ленина, д. 81 | Волчихинский сельсовет | 1 245,03 | 0,0272 | 7,100 | 160,885 |
| ул. Ленина, д. 83 | Волчихинский сельсовет | 543,60 | 0,0272 | 7,100 | 80,722 |
| ул. Ленина, д. 210а | Волчихинский сельсовет | 88,00 | 0,0272 | 7,100 | 11,422 |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Волчихинский сельсовет | 1 987,13 | 0,0272 | 12,0 | 648,60 |
| ул. Ленина, д. 208 | Волчихинский сельсовет | 678,30 | 0,0272 | 12,0 | 221,40 |
| ул. Ленина, д. 210а | Волчихинский сельсовет | 486,52 | 0,0272 | 12,0 | 158,80 |
| ул. Гагарина, д. 1 | Волчихинский сельсовет | 161,46 | 0,0272 | 12,0 | 52,70 |
| ул. Гагарина, д. 7 | Волчихинский сельсовет | 107,54 | 0,0272 | 12,0 | 35,10 |
| ул. Гагарина, д. 38а | Волчихинский сельсовет | 122,86 | 0,0272 | 12,0 | 40,10 |
| ул. Гагарина, д. 5 | Волчихинский сельсовет | 53,31 | 0,0272 | 12,0 | 17,40 |
| ул. Гагарина, д. 2а | Волчихинский сельсовет | 93,44 | 0,0272 | 12,0 | 30,50 |
| ул. Калинина, д. 2 | Волчихинский сельсовет | 56,68 | 0,0272 | 12,0 | 18,50 |
| ул. Калинина, д. 4 | Волчихинский сельсовет | 56,68 | 0,0272 | 12,0 | 18,50 |
| ул. Калинина, д. 3 | Волчихинский сельсовет | 104,78 | 0,0272 | 12,0 | 34,20 |
| ул. Калинина, д. 5 | Волчихинский сельсовет | 65,56 | 0,0272 | 12,0 | 21,40 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №1 | 584,577 | 584,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КГБОУ "Волчихинский детский дом" | 284,253 | 284,25 | нет | нет | 0,00 |
| КГБСУСО «Волчихинский дом – интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» | 149,022 | 149,02 | нет | нет | 0,00 |
| ФГКУ Управление вневедомственной охраны | 46,975 | 46,98 | нет | нет | 0,00 |
| МРИ ФНС №8 по Алтайскому краю | 49,909 | 49,91 | нет | нет | 0,00 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | 27,496 | 27,50 | нет | нет | 0,00 |
| АКГУП «Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости» | 14,911 | 14,91 | нет | нет | 0,00 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | 12,011 | 12,01 | нет | нет | 0,00 |
| Прочие потребители |
| Котельная № 1 | 249,64 | 249,64 | нет | нет | 0,00 |
| ЗАО "Волчихинский маслосырзавод" | 22,25 | 22,25 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Тютюнникова Е. И. | 24,77 | 24,77 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Пелюх Н. А. | 44,99 | 44,99 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Панасовский В. И. | 31,20 | 31,20 | нет | нет | 0,00 |
| Глава КФХ Балаков А. А. | 102,53 | 102,53 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Прилуцкая Е. П. | 23,89 | 23,89 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №1 | 586,18 | 586,18 | нет | нет | 0,00 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 353,15 | 353,15 | нет | нет | 0,00 |
| Администрация Волчихинского сельсовета | 112,36 | 112,36 | нет | нет | 0,00 |
| УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края | 120,67 | 120,67 | нет | нет | 0,00 |
| Прочие потребители |
| Котельная №1 | 512,200 | 512,20 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Остапенко А. М. | 14,72 | 14,72 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Захарова С. В. | 5,51 | 5,51 | нет | нет | 0,00 |
| АКГУП "Аптеки Алтая" | 41,90 | 41,90 | нет | нет | 0,00 |
| ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | 42,92 | 42,92 | нет | нет | 0,00 |
| ОАО "Волчихинское АТП" | 63,40 | 63,40 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Шишаев Р. Ю. | 10,36 | 10,36 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Шерстюк Л. И. | 29,71 | 29,71 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Зименс Н. И. | 6,74 | 6,74 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Кузьмина Н. В. | 7,13 | 7,13 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Вишник Г. Г. | 8,99 | 8,99 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Попов Н. И. | 24,60 | 24,60 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Ковалева Л. М. | 6,33 | 6,33 | нет | нет | 0,00 |
| ООО "Ариадна" | 6,76 | 6,76 | нет | нет | 0,00 |
| СКПК "Аврора" | 12,20 | 12,20 | нет | нет | 0,00 |
| ООО "СибирьИнвест" | 6,67 | 6,67 | нет | нет | 0,00 |
| ООО "Презент" | 37,02 | 37,02 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Бобылева Л. Н. | 6,56 | 6,56 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Малахов Е.В. | 6,39 | 6,39 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Шелудченко Л. А. | 5,76 | 5,76 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Клементьева Л. Г. | 9,28 | 9,28 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Ведяпин А. В. | 7,25 | 7,25 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Вдовыдченко Е. А. | 4,20 | 4,20 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Бубликов В. В. | 32,06 | 32,06 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Лаптев А. А. | 8,91 | 8,91 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Зименс З. В. | 9,74 | 9,74 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Кархоткина Н. С. | 40,37 | 40,37 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Шуваева Н. Н. | 7,19 | 7,19 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Аскеров Ш. И. О. | 22,30 | 22,30 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Харлов А. Ю. | 27,23 | 27,23 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №2

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| По приборам учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Волчихинский сельсовет | 682,30 | 0,0272 | 7,100 | 118,795 |
| ул. Титова, д. 38 | Волчихинский сельсовет | 682,30 | 0,0272 | 7,100 | 118,795 |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Волчихинский сельсовет | 553,61 | 0,0272 | 12,0 | 180,70 |
| ул. Ленина, д. 162 | Волчихинский сельсовет | 312,80 | 0,0272 | 12,0 | 102,10 |
| ул. Титова, д. 40 | Волчихинский сельсовет | 69,85 | 0,0272 | 12,0 | 22,80 |
| ул. Титова, д. 42 | Волчихинский сельсовет | 67,10 | 0,0272 | 12,0 | 21,90 |
| ул. Титова, д. 44 | Волчихинский сельсовет | 67,10 | 0,0272 | 12,0 | 21,90 |
| ул. Титова, д. 30 | Волчихинский сельсовет | 36,76 | 0,0272 | 12,0 | 12,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №2 | 578,362 | 578,36 | нет | нет | 0,00 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 578,362 | 578,36 | нет | нет | 0,00 |
| КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» | 905,671 | 905,67 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №3

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Волчихинский сельсовет | 1 263,79 | 0,0272 | 12,0 | 412,50 |
| пер. Школьный, д. 1 | Волчихинский сельсовет | 203,74 | 0,0272 | 12,0 | 66,50 |
| пер. Школьный, д. 2 | Волчихинский сельсовет | 219,36 | 0,0272 | 12,0 | 71,60 |
| пер. Школьный, д. 3 | Волчихинский сельсовет | 170,34 | 0,0272 | 12,0 | 55,60 |
| пер. Школьный, д. 5 | Волчихинский сельсовет | 153,80 | 0,0272 | 12,0 | 50,20 |
| пер. Школьный, д. 7 | Волчихинский сельсовет | 167,90 | 0,0272 | 12,0 | 54,80 |
| пер. Школьный, д. 9 | Волчихинский сельсовет | 68,32 | 0,0272 | 12,0 | 22,30 |
| ул. Буденого, д. 22 | Волчихинский сельсовет | 138,48 | 0,0272 | 12,0 | 45,20 |
| ул. Буденого, д. 20а | Волчихинский сельсовет | 141,85 | 0,0272 | 12,0 | 46,30 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №3 | 621,495 | 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 493,819 | 493,82 | нет | нет | 0,00 |
| МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» | 127,676 | 127,68 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №3 | 7,64 | 7,64 | нет | нет | 0,00 |
| Государственное учреждение – Алтайского регионального отделения фонда социального страхования РФ | 7,64 | 7,64 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №3 | 162,07 | 162,07 | нет | нет | 0,00 |
| ОАО "Сбербанк России" | 162,07 | 162,07 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №4

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| По приборам учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Волчихинский сельсовет | 8 470,50 | 0,0272 | 7,100 | 1 289,490 |
| ул. Матросова, д.19 | Волчихинский сельсовет | 374,60 | 0,0272 | 7,100 | 55,184 |
| ул. Ворошилова, д. 4 | Волчихинский сельсовет | 705,30 | 0,0272 | 7,100 | 81,443 |
| ул. Кирова, д. 62 | Волчихинский сельсовет | 732,10 | 0,0272 | 7,100 | 88,876 |
| ул. Кирова, д. 89а | Волчихинский сельсовет | 836,90 | 0,0272 | 7,100 | 136,525 |
| ул. Матросова, д. 17 | Волчихинский сельсовет | 476,20 | 0,0272 | 7,100 | 73,460 |
| ул. Кирова, д. 46 | Волчихинский сельсовет | 937,00 | 0,0272 | 7,100 | 162,057 |
| ул. Кирова, д. 48 | Волчихинский сельсовет | 1 173,00 | 0,0272 | 7,100 | 206,426 |
| ул. Кирова, д. 64 | Волчихинский сельсовет | 701,90 | 0,0272 | 7,100 | 78,570 |
| ул. Кирова, д. 44 | Волчихинский сельсовет | 919,90 | 0,0272 | 7,100 | 193,051 |
| ул. Кирова, д. 103 | Волчихинский сельсовет | 727,90 | 0,0272 | 7,100 | 79,823 |
| ул. Кирова, д. 50 | Волчихинский сельсовет | 702,50 | 0,0272 | 7,100 | 97,160 |
| ул. Матросова, д. 3 | Волчихинский сельсовет | 183,20 | 0,0272 | 7,100 | 36,915 |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Волчихинский сельсовет | 1 683,48 | 0,0272 | 12,0 | 549,49 |
| ул. Кирова, д. 32а | Волчихинский сельсовет | 505,5 | 0,0272 | 12,0 | 165,00 |
| ул. Кирова, д. 85 | Волчихинский сельсовет | 93,14 | 0,0272 | 12,0 | 30,40 |
| ул. Матросова, д. 5 | Волчихинский сельсовет | 212,90 | 0,0272 | 12,0 | 69,5 |
| ул. Матросова, д. 9 | Волчихинский сельсовет | 719,06 | 0,0272 | 12,0 | 234,70 |
| ул. Ворошилова, д. 6 | Волчихинский сельсовет | 152,9 | 0,0272 | 12,0 | 49,90 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №4 | 1267,453 | 1267,453 | нет | нет | 0,00 |
| УФК по Алтайскому краю | 60,884 | 60,88 | нет | нет | 0,00 |
| КГБОУ СПО «Алтайский колледж информационных технологий» | 872,344 | 872,34 | нет | нет | 0,00 |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 67,045 | 67,05 | нет | нет | 0,00 |
| МКУК "Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека" | 90,780 | 90,78 | нет | нет | 0,00 |
| Территориальный орган Федеральнойслужбы государственной статистики по Алтайскому краю | 6,181 | 6,18 | нет | нет | 0,00 |
| Прокуратура Алтайского края | 20,846 | 20,85 | нет | нет | 0,00 |
| МУКОУ ДОД «Волчихинская детская школа искусств» | 142,894 | 142,89 | нет | нет | 0,00 |
| Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю | 6,479 | 6,48 | нет | нет | 0,00 |
| Прочие потребители |
| Котельная №4 | 49,84 | 49,84 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Горбова О. Г. | 30,22 | 30,22 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Журавлёв В. В. | 19,62 | 19,62 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №4 | 434,54 | 434,54 | нет | нет | 0,00 |
| Администрация Волчихинского района | 353,20 | 353,20 | нет | нет | 0,00 |
| Администрация Волчихинского района | 44,90 | 44,90 | нет | нет | 0,00 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 36,44 | 36,44 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №4 | 93,93 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | 81,27 | 81,27 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Колепп И. В. | 12,66 | 12,66 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №5

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | Волчихинский сельсовет | 761,03 | 0,0272 | 12,0 | 248,400 |
| ул. Крупская, д. 1 | Волчихинский сельсовет | 361,21 | 0,0272 | 12,0 | 117,90 |
| ул. Крупская, д. 1а | Волчихинский сельсовет | 130,82 | 0,0272 | 12,0 | 42,70 |
| ул. Крупская, д. 1б | Волчихинский сельсовет | 187,20 | 0,0272 | 12,0 | 61,10 |
| ул. Крупская, д. 21 | Волчихинский сельсовет | 81,80 | 0,0272 | 12,0 | 26,70 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №5 | 94,861 | 94,86 | нет | нет | 0,00 |
| Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району | 50,627 | 50,63 | нет | нет | 0,00 |
| МКУК «Районный историко-краеведческий музей им.В.М.Комарова» | 44,234 | 44,23 | нет | нет | 0,00 |
| Прочие потребители |
| Котельная №5 | 388,67 | 388,67 | нет | нет | 0,00 |
| ОАО "Ростелеком" | 324,93 | 324,93 | нет | нет | 0,00 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 63,74 | 63,74 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №5 | 591,59 | 591,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУДОД «Волчихинский ДУМ» | 155,315 | 155,32 | нет | нет | 0,00 |
| Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю | 141,930 | 141,93 | нет | нет | 0,00 |
| ОМВД РФ по Волчихинскому району | 10,770 | 10,77 | нет | нет | 0,00 |
| Администрация Волчихинского сельсовета (МУК "Волчихинский ДК") | 251,450 | 251,45 | нет | нет | 0,00 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 22,440 | 22,44 | нет | нет | 0,00 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 9,680 | 9,68 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №5 | 110,27 | 110,27 | нет | нет | 0,00 |
| ФГУП "Почта России" | 45,34 | 45,34 | нет | нет | 0,00 |
| ВСКПК "Сельский" | 43,20 | 43,20 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Бабенко Е. Г. | 21,73 | 21,73 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №6

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| По приборам учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Волчихинский сельсовет | 218,20 | 0,0272 | 7,100 | 39,963 |
| ул. 30 лет Октября, д. 136 | Волчихинский сельсовет | 218,20 | 0,0272 | 7,100 | 39,963 |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Волчихинский сельсовет | 2 383,90 | 0,0272 | 12,0 | 778,105 |
| ул. 30 лет Октября, д. 138 | Волчихинский сельсовет | 246,63 | 0,0272 | 12,0 | 80,50 |
| ул. 30 лет Октября, д. 140 | Волчихинский сельсовет | 246,63 | 0,0272 | 12,0 | 80,50 |
| ул. 30 лет Октября, д. 142 | Волчихинский сельсовет | 706,50 | 0,0272 | 12,0 | 230,60 |
| ул. 30 лет Октября, д. 144 | Волчихинский сельсовет | 246,63 | 0,0272 | 12,0 | 80,50 |
| ул. 30 лет Октября, д. 120 | Волчихинский сельсовет | 121,32 | 0,0272 | 12,0 | 39,60 |
| ул. 30 лет Октября, д. 122 | Волчихинский сельсовет | 92,83 | 0,0272 | 12,0 | 30,30 |
| ул. 30 лет Октября, д. 124 | Волчихинский сельсовет | 64,95 | 0,0272 | 12,0 | 21,20 |
| ул. 30 лет Октября, д. 126 | Волчихинский сельсовет | 162,38 | 0,0272 | 12,0 | 53,00 |
| ул. 30 лет Октября, д. 128 | Волчихинский сельсовет | 79,35 | 0,0272 | 12,0 | 25,90 |
| ул. 30 лет Октября, д. 130 | Волчихинский сельсовет | 144,30 | 0,0272 | 12,0 | 47,10 |
| ул. 30 лет Октября, д. 132 | Волчихинский сельсовет | 87,32 | 0,0272 | 12,0 | 28,50 |
| ул. 30 лет Октября, д. 118а | Волчихинский сельсовет | 123,16 | 0,0272 | 12,0 | 40,20 |
| ул. 30 лет Октября, д. 134 | Волчихинский сельсовет | 61,90 | 0,0272 | 12,0 | 20,20 |

Котельная №7

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| По приборам учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | Волчихинский сельсовет | 869,50 | 0,0272 | 7,100 | 131,562 |
| п. Мирный, д. 32 | Волчихинский сельсовет | 869,50 | 0,0272 | 7,100 | 131,562 |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | Волчихинский сельсовет | 840,10 | 0,0272 | 12,0 | 274,209 |
| ул. 1 Мая, д. 80а | Волчихинский сельсовет | 840,1 | 0,0272 | 12,0 | 274,21 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №7 | 91,650 | 91,65 | нет | нет | 0,00 |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае | 91,650 | 91,65 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №7 | 31,19 | 31,19 | нет | нет | 0,00 |
| Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей | 31,19 | 31,19 | нет | нет | 0,00 |

Котельная №8

| Полезный отпуск тепловой энергии населению |
| --- |
| Население | МО | Отапливаемая площадь, м2 | Принятое значение отпуска т/э на 1 м2 Гкал/мес. | Отопительный сезон, мес. | Отпуск т/э на отопление, Гкал |
| Без приборов учета |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | Волчихинский сельсовет | 402,58 | 0,0272 | 12,0 | 131,40 |
| п. Мирный, д. 14 | Волчихинский сельсовет | 135,72 | 0,0272 | 12,0 | 44,30 |
| п. Мирный, д. 13 | Волчихинский сельсовет | 33,40 | 0,0272 | 12,0 | 10,90 |
| п. Мирный, д. 1 | Волчихинский сельсовет | 34,31 | 0,0272 | 12,0 | 11,20 |
| п. Мирный, д. 3 | Волчихинский сельсовет | 30,64 | 0,0272 | 12,0 | 10,00 |
| п. Мирный, д. 16 | Волчихинский сельсовет | 63,42 | 0,0272 | 12,0 | 20,70 |
| п. Мирный, д. 21 | Волчихинский сельсовет | 43,20 | 0,0272 | 12,0 | 14,10 |
| п. Мирный, д. 5 | Волчихинский сельсовет | 32,17 | 0,0272 | 12,0 | 10,50 |
| п. Мирный, д. 19 | Волчихинский сельсовет | 29,72 | 0,0272 | 12,0 | 9,70 |
| Полезный отпуск тепловой энергии организациям, сформированный на основании договоров |
| Организация | Отопление, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | ГВС, Гкал | в т.ч. потребители на коллекторе | Отопительная вентиляция, Гкал |
| По приборам учета |
| Бюджетные потребители |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №8 | 129,33 | 129,33 | нет | нет | 0,00 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 129,33 | 129,33 | нет | нет | 0,00 |
| Итого: | 1780,47 | 1780,47 | нет | нет | 0,00 |
| Без приборов учета |
| Бюджетные потребители |
| Котельная №8 | 11,20 | 11,20 | нет | нет | 0,00 |
| ФГУП "Почта России" | 11,20 | 11,20 | нет | нет | 0,00 |
| ИП Рогова Е. В. | 36,53 | 36,53 | нет | нет | 0,00 |

| ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| --- | --- |
| (ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО) на 2015 год |  |
| Таблица Заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденных Минэнерго России для ЭСО |  |
| Показатели | номер участка | ИТОГО, Гкал |
|  | разделение по диаметру труб | Расчет ЭСО | Принято в расчет |
|  | диаметр (25 мм) | диаметр (32 мм) | диаметр(45мм) | диаметр ( 18 мм) | 57мм | 76 | 89мм | 108мм | 219мм | 159мм |  | 2 |
| Длина (м), всего: | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| длина, м. - 2-х трубное | 148,5 | 815,5 | 597,5 | 197,5 | 3732,5 | 1447 | 854 | 1586 | 40 | 1191 | 10609,5 |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м | 34,33 | 28,23 | 28,685 | 22,478 | 33,297 | 35,805 | 38,467 | 42,87 | 23,65 | 52,13 | 36,727 |  |
| Тепловые потери | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 1270,65 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3983,86 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3983,86 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО теплопотери по участкам, Гкал/год. | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 1270,65 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3983,86 |  |
| Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной). |
| ЗАТРАТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КОТЕЛЬНОЙ(ЫХ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| на 2015 год |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  | Принято в расчет |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| расход тепла на отопление здания(й) котельной(ых), Гкал./год (рассматривается только при заполнении приложения №7 в части, касающейся технического обоснования затрат на собственные нужды) |  |  |  | 97,57 |  |  |  |  |
| расход тепла на растопку котлов с учетом планируемой тепловой нагрузки на котельную и использования котлов для ее покрытия, Гкал./год |  |  |  | 30,42 |  |  |  |  |
| потери тепла на технологические нужды ХВП, Гкал./год |  |  |  | 54,38 |  |  |  |  |
| потери тепла котлов с продувочной водой с учетом технической характеристики котлов и годовой тепловой нагрузки на котельную, Гкал./год |  |  |  | 280,94 |  |  |  |  |
| потери тепла баками-декарбонизаторами, баками-аккумуляторами (с подтверждением технологической схемой), Гкал./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество тепла на хозбытовые нужды в соответствии со штатным расписанием на котельной, Гкал./год |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| количество тепла для мазутного хозяйства (с подтверждением технологической схемой мазутного хозяйства), Гкал./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 493,31 |  |  |  |  |

СХЕМЫ и описание систем теплоснабжения с. Волчиха:

Котельная №1

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №1 – 4323 м.

Из них:

| Подземный непроходной канал: Д108 – 500 м. | Безканальная подземная прокладка: Д20 – 36 м. Д32 – 126 м. Д40 – 523 м. Д50 – 1674 м. Д76 – 242 м. Д89 – 348 м. Д108 – 874 м. |
| --- | --- |

Котельная №2

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №2 – 3304 м. из них:

| Подземный непроходной канал: Д159 – 48 м. | Безканальная подземная прокладка: Д20 – 100 м. Д25 – 48 м. Д32 – 314 м. Д40 – 240 м. Д50 – 1080 м. Д89 – 678 м. Д108 – 496 м. Д159 – 120 м. | Воздушная (надземная): Д108 – 180 м. |
| --- | --- | --- |

Котельная №3

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №3 – 2164 м. из них:

| Подземный непроходной канал: Д219 – 50 м. | Безканальная подземная прокладка: Д20 – 20 м. Д32 – 210 м. Д50 – 1065 м. Д76 – 395 м. Д89 – 100 м. Д108 – 294 м. Д219 – 30 м. |
| --- | --- |

Котельная №4

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №4 – 4398 м. из них:

| Подземный непроходной канал: Д159 – 368 м. | Безканальная подземная прокладка: Д20 – 120 м. Д25 – 10 м. Д32 – 374 м. Д40 – 238 м. Д50 – 1210 м. Д76 – 714 м. Д89 – 562 м. Д108 – 266 м. Д159 – 272 м. | Воздушная (надземная): Д50 – 264 м. |
| --- | --- | --- |

Котельная №5

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №5 – 1536 м. из них:

| Безканальная подземная прокладка: Д20 – 72 м. Д25 – 136 м. Д32 – 16 м. Д50 – 1108 м. Д76 – 116 м. | Воздушная (надземная): Д32 – 44 м. Д40 – 44 м. |
| --- | --- |

Котельная №6

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №6 – 2391 м. из них:

- Безканальная подземная прокладка:

Д20 – 47 м.

Д25 – 103 м.

Д32 – 267 м.

Д40 – 150 м.

Д50 – 288 м.

Д76 – 1214 м.

Д108 – 322 м.

Котельная №7

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №7 – 2200 м. из них:

| Подземный непроходной канал: Д159 – 1574 м. | Безканальная подземная прокладка: Д50 – 366 м. Д89 – 20 м. Д108 – 240 м. |
| --- | --- |

Котельная №8

Общая протяжённость сетей теплоснабжения Котельной №8 – 410 м. из них:

| Подземный непроходной канал: Д50 – 170 м. | Безканальная подземная прокладка: Д50 – 240 м. |
| --- | --- |

# Text boxes

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №3

Котельная №4

Котельная №5

Котельная №6

Котельная №7

Котельная №8