УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации Волчихинского сельсовета                                                    	                        от 29.12.2015г.№ 142а

### Комплексная программа социально- экономического развития коммунальной инфраструктуры на территории Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края на 2016 – 2020 гг.

### Паспорт Комплексной программы социально- экономического развития коммунальной инфраструктуры на территории Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края на 2016 – 2020 гг.( далее программа):

|  | Указывается: |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексная программа социально- экономического развития коммунальной инфраструктуры на территории Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края на2016 – 2020 гг.( далее программа) |
| Основание для разработки | -техническое задание Администрации Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края; -федеральный закон от 25.02.1999 №39 –ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». |
| Заказчик | Администрация Волчихинского сельсовета |
| Разработчик | МУП «Волчихинское» Волчихинского района Алтайского края |
| Исполнитель | МУП «Волчихинское» Волчихинского района Алтайского края |
| Сведения об исполнителе | Юридический адрес:658932, с. Волчиха, п. Мирный,2. Фактический адрес:658932, с. Волчиха, п. Мирный,2 Реквизиты: ИНН 2238005175/кпп 223801001 ОГРН 1112235000921 БИК 040173604 к/с 30101810100000000733 р/с 40702810618180000034 свидетельство о государственной регистрации: серия 22 № 003613266 свидетельство о постановке на учёт: серия 22 № 003252457 перечень основных видов деятельности: -производство тепловой энергии; -передача тепловой энергии; -добыча и реализация воды на питьевые и хозяйственные нужды. |
| Сроки реализации | 2016 -2020гг |
| Цели и задачи | Основные цели программы: -повышение надежности работы котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности. Основные программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества; -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |
| Основные направления | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная № 1-2 котла; Котельная № 2-2 котла; Котельная № 3-1 котёл; Котельная № 4-2 котла; Котельная № 5-1 котёл; Котельная № 6-1 котёл; Котельная № 7-1 котёл; Котельная № 8-2 котла; |
| Объемы и источники финансирования | Общая сметная стоимость программы-12045тыс. рублей, в том числе: -на приобретение котельного оборудования- 12045,0т. руб.; |
| Целевые показатели и индикаторы эффективности | - снижение расхода условного топлива на котельных МУП «Волчихинское»; -снижение износа систем коммунальной инфраструктуры; -снижение аварийности на системах коммунальной инфраструктуры; Снижение уровня потерь при передаче тепловой энергии в сеть с 25,3% до 21,82%; -увеличение доли потребителей, обеспеченных доступом к услугам; -повышение уровня рентабельности деятельности организации с 0,3% до 0,8%. |
| Контроль за исполнением | Мониторинг реализации программы осуществляется Администрацией Волчихинского сельсовета. |

#### Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" МУП «Волчихинское» разработана Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения Волчихинского муниципального района на 2016-2018 гг.".

Программа разработана с целью количественного и качественного обеспечения потребностей тепловой энергией в связи с растущим строительством и модернизацией (реконструкцией) объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг.

#### 1. Описание существующей системы теплоснабжения

МУП «Волчихинское» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. МУП «Волчихинское» создано 16 ноября 2011 года, на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 22 №003613266, ОГРН 1112235000921.

Основной вид деятельности - производство, передача и распределение пара и     горячей воды (тепловой энергии).

На обслуживании предприятия находятся 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц.культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 24 котла. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 80%.Установленная мощность котельных составляет 14,85 Гкал\час. Фактическая  задействованность мощностей составляет 3,545 Гкал\час. Тепловые потери составляют 25,3%.

Баланс спроса и предложений  по установленным мощностям составляет 71823,6 Гкал, от фактического время работы оборудования 41096 Гкал.

Водопроводных сетей на обслуживании предприятия 51,844 км, изношенность которых составляет 80%.

МУП «Волчихинское» создано для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

Имущество, задействованное МУП «Волчихинское» в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности муниципального унитарного предприятия «Волчихинское» в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 31 января 2014 года.

На территории Волчихинского сельсовета по состоянию на 01.01.2015 года эксплуатируются:

- 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8шт.);

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление  - 100%.

Система теплоснабжения потребителей МУП «Волчихинское» централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя - горячая вода.

Отопительный период составляет 213 суток с октября по апрель.

Фактический баланс теплоснабжения потребителей МУП «Волчихинское» за 2015г. представлен в

Таблице:

| № | Наименование показателя | ТАРИФ, установленный на 2015 год | Факт за 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы производства и реализации тепловой энергии, тыс.Гкал |  |
| 1 | Объем вырабатываемой т/э | 16,24366 | 20,178232 |
| 2 | Объем покупной т/э | 0 | 0 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 0,49331 | 0,49331 |
| 4 | Отпуск в сеть стр1+стр2-стр3 | 15,75035 | 19,684922 |
| 5 | Потери т/э в сетях совместного использования | 3,98386 | 4,979062 |
| 6 | Объем полезного отпуска т/э, всего: стр4-стр5 | 11,76649 | 14,70586 |
| 7 | в т.ч. собственное потребление | 0 |  |
| 8 | реализация сторонним потребителям стр6-стр7 | 11,76649 | 14,70586 |
| 9 | в т.ч.: население | 5,16980 | 4,43918 |
| 10 | бюджет | 5,01887 | 8,11207 |
| 11 | прочие | 1,57782 | 2,15461 |

Основная доля потребления услуг тепло-водоснабжения приходится на группу «Бюджет» за   2014 год – 50,58%, «Население» – 31,8%, «Прочие потребители» – 17,62%.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей за 2015 год составил 14,70586 тыс. Гкал.

Система тепло-водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов (средний износ к началу 2015 года составил 95%);

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- несоответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами, в с. Волчиха ;

- неэффективное использование производственных мощностей котельных в с.Волчиха, необеспечение требуемых тепловых нагрузок котельными в с.Волчиха, необеспечение требуемого температурного графика котельными в с.Волчиха, необеспечение требуемого уровня давления теплоносителя в теплоцентралях в с.Волчиха;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги (за последние 3 года фактические потери выросли  до 24%);

- установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными современным требованиям.

Кроме того, на основании утвержденного Генерального плана застройки Волчихинского сельсовета планируется увеличение жилищного фонда по состоянию на 01.01.2015 – с 20,57 тыс. м2 до 23,07 тыс. м2  к 2000 году. Как следствие, объем теплоснабжения увеличится на 183,2 Гкал.

По состоянию на 01.01.2016 загруженность существующих производственных мощностей по производству тепловой энергии составляет 24 % .

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельсовета, и обеспечению надлежащего качества услуг.

#### 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По фактическому состоянию системы тепло-водоснабжения и с учетом разворачивающегося на территории Волчихинского сельсовета жилищного строительства  жилья и объектов соцкультбыта уже сейчас, в начале 2016 года, имеют место локальный дефицит в некоторых видах коммунальных услуг и проблемы с их качеством.

Особо необходимо отметить:

- недостаточность теплоснабжения потребителей на территории Волчихинского муниципального района;

- ненадлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (необеспечение температурных графиков в отдельных системах централизованного теплоснабжения, высокую аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

- высокую стоимость тепловой энергии;

- низкий КПД эксплуатируемых котлоагрегатов;

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального хозяйства Волчихинского сельсовета МУП «Волчихинское» разработана настоящая  программа по развитию системы тепло-водоснабжения Волчихинского сельсовета на период 2016-2020 гг.

#### 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

Удовлетворение возрастающих потребностей в тепловой энергии и водоснабжения.

Повышение качества и надежности теплоснабжения и водоснабжения потребителей.

3.2. Задачи Программы:

Основными задачами, стоящей перед МУП «Волчихинское», являются эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения в  Волчихинском районе, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи обществом планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение имущественного комплекса, на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями  государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- создание условий для подключения строящихся и модернизируемых (реконструируемых) объектов к системам централизованного теплоснабжения;

- обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий;

- увеличение производственных мощностей общества в результате создания новых и модернизации имеющихся объектов системы централизованного теплоснабжения (в частности производственных котельных). Создание резерва мощности;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий для теплоснабжения потребителей.

Реализация программы развития системы теплоснабжения и водоснабжения Волчихинского муниципального района требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

#### 4. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 4 года: с 2016 по 2020 гг.

#### 5. Исполнитель Программы

МУП «Волчихинское»

#### 6. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей Программы комплексного развития системы централизованного теплоснабжения осуществляется администрацией Волчихинского сельсовета.

#### 7. Финансовое обеспечение Программы

Обеспечение финансовых потребностей для реализации Программы осуществляется за счет:

- тарифов на тепловую энергию и водоснабжения;

Одним из привлеченных финансовых ресурсов для предприятия является участие в краевых инвестиционных программах.

#### 8. Инвестиционные проекты, входящие в состав Программы

В 2016 г заменить котел в котельной №4- 1 котел, сметной стоимостью 860,0 тыс. руб.; дымосос ДН-9-1500 15кВт 2 шт. стоимостью 174,0 тыс. руб.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 2 шт. – 55,0 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 122,5 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 15 кВт 2 шт. – 158,9 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 71,8 тыс. руб.

В 2017 г в котельной №2 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 44,6 тыс. руб.

В 2018 г в котельной №4 – 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; в котельной №2 – 1 котел, сметной стоимостью 743,6 тыс. руб.

В 2019году в котельной № 3 «ВСШ №2»- 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.

В 2020 году в котельной №6 «ДПМК» 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 1 шт. – 174 тыс. руб.;                                               В 2021 году –в котельной № 6 «ДПМК» -насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 1 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 1шт. – 158,9 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 1 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.

В 2020 году замена водопроводных сетей в с.Волчиха и п.Правда- 1378,0 т.р.

В 2020гг. в котельной № 8 «Сибирь»- 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 1 шт. – 174 тыс. руб.;   насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 1 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 1шт. – 158,9 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 1 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.

Замена тепловых сетей в с.Волчиха- 2748,2т.р.

#### Развитие теплоснабжения на территории Волчихинского сельсовета

#### 9.1. Строительство новых объектов теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Волчихинского муниципального района характеризуется относительной стабильностью и широкой разветвленностью сети. Однако имеются и проблемные территории, на которых требуются развитие и совершенствование системы централизованного теплоснабжения.

Одной из проблем является высокая стоимость производства тепловой энергии. Для разрешения сложившейся ситуации  программой предусмотрены проекты, направленные на модернизацию  новых  котлов взамен старых

#### 9.2. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения и водоснабжения

В связи со значительным физическим износом и моральным устареванием основных производственных фондов имеющиеся в распоряжение МУП «Волчихинское» производственные котельные не обеспечивают надлежащий объем потребления и уровень качества предоставления услуг по теплоснабжению потребителей, в том числе и по бесперебойности предоставления услуг.

Настоящей  программой предусмотрен ряд проектов, направленных на модернизацию существующих производственных мощностей:

- замена  котлов КВр на более новейшие, эффективные котлы;

- установка на котельных дополнительных  котлов;

- установка частотных преобразователей на котельных ЦТП, направленная на сокращение расхода электроэнергии.

Также  программой предусмотрены мероприятия направленные на совершенствование системы контроля, учета и автоматизации на всех стадиях технологического процесса в результате диспетчеризации ЦТП.

#### 10. Ожидаемые результаты исполнения Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

а) снижение уровня износа объектов инфраструктуры теплоснабжения  и водоснабжения до 20%;

б) повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению и водоснабжению потребителей:

- увеличение объема теплоснабжения и водоснабжения потребителей до 10% к 2020 году на территории Волчихинского сельсовета;

- сокращение потерь тепловой энергии и водоснабжения и доведение их уровня до 13,76% от отпуска в сеть;

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги теплоснабжения и водоснабжения  на 34%;

в) снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуги (в частности по энергоносителям и топливу) на 7% и трудозатрат - на 0,1%;

г) увеличение общей эффективности работы МУП «Волчихинское».

В результате реализации настоящей Программы планируемый прирост производственных мощностей системы централизованного теплоснабжения к 2016 году составит 0,1832 тыс. Гкал.

#### 11. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения и водоснабжения Волчихинского сельсовета при возможных срывах в реализации  программы

Реализация  программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг и по договорам за подключение к инженерной инфраструктуре и сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядных организаций.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва  программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;

- использование собственных средств общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению, водоснабжению.

Помимо описанных, значительный риск может представлять собой недоиспользование или невостребованность вновь вводимых производственных мощностей, в результате чего МУП «Волчихинское» не получит возмещение части средств, направленных на финансирование проектов, связанных с подключением абонентов к инженерным сетям.

#### 12. Предложения о величине инвестиционной составляющей тарифа на услуги теплоснабжения и размере платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения для потребителей

Для реализации настоящей  программы предусмотрены финансовые средства в сумме 3871,8 тыс. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения проектов  программы предусмотрено за счет реализации услуг по водо и теплоснабжению в части планируемой инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Объем финансирования за счет  составляющей в тарифе – 3871,38 тыс. руб.

Расчет инвестиционной составляющей тарифа на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем реализации тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,02834 | 15,02834 | 1502834 |
|  | Инвестиционные средства | тыс. руб. | 1478,4 | 1452,0 | 743,6 |
|  | Инвестиционная составляющая тарифа | тыс. руб. | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
|  | Инвестиционная составляющая тарифа | руб./Гкал | 103,59 | 101,66 | 52,35 |
|  | Инвестиционная составляющая тарифа | % к действующему тарифу | 5,14 | 4,59 | 2,37 |

Согласно представленным администрацией Волчихинского сельсовета данным, в соответствии с заявками на подключение к системе централизованного теплоснабжения подключаемая нагрузка потребителей составляет 3,5808 Гкал/ч.

### Ежегодно проводится актуализация комплексной программы социально- экономического развития коммунальной инфраструктуры на территории Волчихинского сельсовета .

Директор МУП «Волчихинское» _______________ Н. Н. Исакова

# Приложение№1

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем теплоснабжения  на 2016-2020 гг.

МЕХАНИЗМ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ КОНТРОЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                  системы, используемые для теплоснабжения

───────────────────────────────────────────

Вид услуги                     теплоснабжение

───────────────────────────────────────────

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,18 |
| 2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,037 | 0,037 | 0,0147 | 0,011 |
| 3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/ день | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
| 4. | Уровень потерь | % | 25,3 | 25,3 | 21,98 | 21,82 |
| 5. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 375,50 | 375,49 | 326,2 | 323,83 |
| 6. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Индекс замены оборудования: Котлы: Дымососы: Насосы: | % % % | 0 0 0 | 50 37,5 37,5 | 33,3 37,5 37,5 | 16,7 25,0 25,0 |
| 8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры: Котлы: Насосы: Дымососы: | % % % | 100 100 100 | 10 10 10 | 20 20 20 | 30 30 30 |
| 9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 29,22 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| 10. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 24 | 29,84 | 29,84 | 29,84 |
| 11. | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | % | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 12. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 7,27 | 7,27 | 7,34 | 7,27 |
| 13. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 14. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 5,82436 | 5,82436 | 5,7198 | 5,7198 |
| 15. | Рентабельность деятельности | % | 0,556 | 0,537 | 0,523 | 0,494 |
| 16. | Уровень сбора платежей | % | 79,99 | 86,96 | 90,9 | 96,15 |
| 17. | Эффективность использования топлива | кг/Гкал | 223,46 | 218,37 | 213,3 | 213,2 |
| 18. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | ед. | 1,02 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| 19. | Эффективность использования тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,148 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 21. | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | ед. | 1,44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/ Гкал. | 64,6 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| 23. | Производительность труда | Гкал/ чел. | 205,96 | 205,96 | 255,28 | 255,28 |
| 24. | Период сбора платежей | дней | 6 | 7 | 8 | 10 |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

# Приложение №2

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                  система, используемая для тепло-водоснабжения

───────────────────────────────────────────

Вид услуги                      теплоснабжение и водоснабжение

───────────────────────────────────────────

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Протяженность сетей | км | 10,6095 | 10,6095 | 10,6095 | 10,6095 |
| 3. | Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг | час | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 4. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услуги ненадлежащего качества | чел. | 47 | 47 | 21 | 16 |
| 5. | Численность населения муниципального образования | чел. | 11288 | 11288 | 11388 | 11488 |
| 6. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 5103 | 5103 | 5104 | 5104 |
| 7. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 8. | Объем потерь | Гкал. | 3983,86 | 3983,86 | 3460,78 | 3435,68 |
| 9. | Объем отпуска в сеть | Гкал. | 19021,03 | 19021,03 | 18497,95 | 18472,85 |
| 10. | Объем потерь | Гкал. | 3983,86 | 3983,86 | 3460,78 | 3435,68 |
| 11. | Количество замененного оборудования: замена котлов: замена дымососов: замена подпитывающих насосов: | единиц |  | 12 3 3 | 8 3 3 | 4 2 2 |
| 12. | Общее количество установленного оборудования: котлы: дымососы: насосы: | единиц | 24 8 8 | 12 3 3 | 8 3 3 | 4 2 2 |
| 13. | Фактический срок службы оборудования: котлы: дымососы: насосы: | лет | 10 6 5 | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| 14. | Нормативный срок службы оборудования: котлы: дымососы: насосы: | лет | 10 6 5 | 10 6 5 | 10 6 5 | 10 6 5 |
| 15. | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического: котлы: дымососы: насосы: | лет | 0 0 0 | 9 5 4 | 8 4 3 | 7 3 2 |
| 16. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 17. | Фактическая производительность оборудования: котлы | Гкал/ час | 3,545 | 3,5808 | 3,5808 | 3,5808 |
| 18. | Установленная производительность оборудования: котлы: | Гкал/ час | 14,85 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 19. | Объем услуг, реализуемых по приборам учета | тыс. Гкал | 12,0227 | 12,0227 | 13,5255 | 15,02834 |
| 20. | Общий объем реализации услуг всего, из них: | тыс. Гкал | 15,02834 | 15,02834 | 15,02834 | 15,02834 |
|  | объем реализации услуг населению | тыс. Гкал | 4,7818 | 4,7818 | 4,7818 | 4,7818 |
| 21. | Численность населения, получающего услуги регулируемой организации | чел. | 821 | 821 | 836 | 836 |
| 22. | Среднемесячный платеж населения за услугу | руб. | 1125,20 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| 23. | Денежные доходы населения, рублей. | руб. | 7988,95 | 8775,65 | 8775,65 | 8775,65 |
| 24. | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Финансовые результаты деятельности регулируемой организации | тыс. руб. | 161,3 | 172,2 | 177,4 | 177,4 |
| 26. | Выручка регулируемой организации | тыс. руб. | 25107,84 | 27580,31 | 27580,31 | 27580,31 |
| 27. | Объем средств, собранных за услуги регулируемой организацией | тыс. руб. | 20083,76 | 23983,84 | 25070,50 | 26518,47 |
| 28. | Объем начисленных средств за услугу регулируемой организации | тыс. руб. | 25107,84 | 27580,31 | 27580,31 | 27580,31 |
| 29. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/ Гкал. | 223,46 | 218,37 | 213,3 | 212,3 |
| 30. | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/ Гкал. | 223,46 | 218,37 | 213,3 | 212,3 |
| 31. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 32. | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал. | 0,148 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 33. | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/ Гкал | 64,6 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| 34. | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/ Гкал | 64,6 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| 35. | Численность персонала регулируемой организации | чел. | 88 | 88 | 71 | 71 |
| 36. | Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 3900,2 | 3820,2 | 3638,3 | 3465,0 |
| 37. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | 0 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
|  | Инвестиционная составляющая тарифа | руб. | 0 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
| 38. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | 0 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
|  | Кредиты банков, из них: | руб. | 0 | 1478,40 | 1452,0 | 743,6 |
|  | кредиты иностранных банков | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Заемные средства других организаций | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Бюджетные средства, из них: | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет субъекта РФ | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Средства внебюджетных фондов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Прочие средства | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор МУП «Волчихинское» 			 Н. Н. Исакова

Приложение №3

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем теплоснабжения  на 2016-2020 гг.

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

| №п\п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Индикаторы(эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация котельного оборудования по котельной№1 «Центральная» | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 4197,561 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1258,06 т. натурального топлива - факт 1287,38 т. натурального топлива (1287,38 т. – 1258,06 т.)*3 года =87,96 т. 87,96 т.*2297,20 руб./т.= 202 061,71 руб. |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной №2 (СШ№1) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 4575,89 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1371,45 т. натурального топлива - факт 1403,42 т. натурального топлива (1403,42 т. – 1371,45 т.)*3 года = 95,91 т. 95,91 т.*2297,20 руб./т.= 220 324,45 руб. |
| 3 | Модернизация котельного оборудования по котельной №3 ( СШ»2) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 2681,3 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 803,62 т. натурального топлива - факт 822,35 т. натурального топлива (822,35 т.- 803,62 т.)*3 года = 56,19 т. 56,19 т.* 2297,20 руб./т.= 129 079,67 руб. |
| 4 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 4 (Колледж). | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 6281,287 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1882,58 т. натурального топлива - факт 1926,46 т. натурального топлива. (1926,46 т. – 1882,58 т.)*года =131,64 т. 131,64 т.*2297,20 руб./т.=302 403,41 руб. |
| 5 | Модернизация котельного оборудования по котельной №5 (ДУМ) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 2717,668 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 814,52 т. натурального топлива - факт 833,50 т. натурального топлива. (833,50 т. – 814,50 т.)*3 года = 56,94 т. 56,94 т.* 2297,20 руб./т.= 130 802,57 руб. |
| 6 | Модернизация котельного оборудования по котельной №6 (ДПМК) | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 855,82 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 256,5 т. натурального топлива - факт 262,48 т. натурального топлива. (262,48 т. – 256,5 т.)*3 года = 17,94 т. 17,94 т.* 2297,20 руб./т.= 41 211,77 руб. |
| 7 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 7»Сибирь | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 682,41 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 204,53 т. натурального топлива - факт 209,29 т. натурального топлива. (209,29 т. – 204,53 т.)* 3 года = 14,28 т. 14,28 т.* 2297,20 руб./т.= 320804,02 руб. |
| 8 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 8»п.Мирный,2 | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 223,46 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 614,024 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 184,03 т. натурального топлива - факт 188,32 т. натурального топлива. (188,32 т. – 184,03 т.)*03 года = 12,87 т. 12,87 т.* 2297,20 руб./т.= 29 564,96 руб. |
| ИТОГО: Экономический эффект | 1 376 252,56 рублей – за 3 года 458 750,85 рубля – 2016 год |

Приложение №4

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем теплоснабжения  на 2016-2020 гг.

Основные цели

комплексных мероприятий и эффект от их реализации

| № п/п | Наименование Инвестицион ных мероприятий | Цели | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс.руб | Экономический эффект | Бюджетный эффект | Социальный эффект |
|  |  |  |  | Пока- затель | Сумма, тыс.руб | Пока- затель | Сумма, тыс.руб | Пока- затель | Сумма, тыс.руб |
| 1. | Модернизация котельной №1: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 202,1 | Экономия удельного расхода топлива | 22,99 | За счет расхода удельного топлива | 107,58 | За счет расхода удельного топлива | 71,53 |
| 2. | Модернизация котельной №2: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 220,32 | Экономия удельного расхода топлива | 25,03 | Экономия удельного расхода топлива | 117,4 | Экономия удельного расхода топлива | 77,89 |
| 3. | Модернизация котельной №3: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 129,08 | Экономия удельного расхода топлива | 14,6 | Экономия удельного расхода топлива | 68,8 | Экономия удельного расхода топлива | 45,68 |
| 4. | Модернизация котельной №4: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 302,4 | Экономия удельного расхода топлива | 34,26 | Экономия удельного расхода топлива | 161,09 | Экономия удельного расхода топлива | 107,05 |
| 5. | Модернизация котельной №5: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 130,8 | Экономия удельного расхода топлива | 14,8 | Экономия удельного расхода топлива | 69,69 | Экономия удельного расхода топлива | 46,31 |
| 6. | Модернизация котельной №6: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 41,2 | Экономия удельного расхода топлива | 11,78 | Экономия удельного расхода топлива | 0 | Экономия удельного расхода топлива | 29,42 |
| 7. | Модернизация котельной №7: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 320,8 | Экономия удельного расхода топлива | 36,3 | Экономия удельного расхода топлива | 171,0 | Экономия удельного расхода топлива | 113,5 |
| 8. | Модернизация котельной №8: -замена самодельных котлов и котельного оборудования | -повышение надежности котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности | 29,6 | Экономия удельного расхода топлива | 19,1 | Экономия удельного расхода топлива | 0 | Экономия удельного расхода топлива | 10,5 |
| Всего |  |  | 1376,3 |  | 178,86 |  | 695,56 |  | 501,88 |

Директор МУП «Волчихинское» 			 Н.Н.Исакова

Приложение №5

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Сметная стоимость

Мероприятий комплексной программы

| №п/п | Наименование источнока финансирования/мероприятия | Сметная стоимость мероприятий, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024гг |
| I. | Источник: инвестиционная составляющая, всего | 12045,00 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 | 8371,0 |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1. | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная №1-2 котла; Котельная №2-2 котла; Котельная №3-1 котел; Котельная №4-2 котла; Котельная №5-1 котел; Котельная №6-1 котел; Котельная №7-1 котел; Котельная №8-2 котла; Замена тепловых сетей Замена водопроводных сетей Замена котельного оборудования | 12045,00 | 1478,40 424,60 561,00 212,30 280,50 | 1452,00 363,00 363,00 726,00 | 743,60 380,60 363,00 | 8371,0 2748,2 1378,0 4244,8 |
| II. | Источник: бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| II.1. | Федеральный бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1. | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная №1-2 котла; Котельная №2-2 котла; Котельная №3-1 котел; Котельная №4-2 котла; Котельная №5-1 котел; Котельная №6-1 котел; Котельная №7-1 котел; Котельная №8-2 котла; |  |  |  |  |  |
| III.1. | Краевой бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
|  | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная №1-2 котла; Котельная №2-2 котла; Котельная №3-1 котел; Котельная №4-2 котла; Котельная №5-1 котел; Котельная №6-1 котел; Котельная №7-1 котел; Котельная №8-2 котла; |  |  |  |  |  |
| IV.1. | Местный бюджет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1. | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная №1-2 котла; Котельная №2-2 котла; Котельная №3-1 котел; Котельная №4-2 котла; Котельная №5-1 котел; Котельная №6-1 котел; Котельная №7-1 котел; Котельная №8-2 котла; |  |  |  |  |  |
| V. | Всего по программе за счет всех источников | 12045,00 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 | 8371,0 |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

Приложение №6

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Расчет

Финансовых потребностей на реализацию

комплексной программы

| №п/п | Виды финансовых потребностей | Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024гг |
| I. | Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС | 12045,0 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 | 8371,0 |
|  | В том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Заемные средства: -проценты |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие источники (указать какие) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II. | Прочие расходы, сопутствующие реализации программы, всего |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам, всего | 12045,0 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 | 8371,0 |
|  | В том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Инвестиционная составляющая | 12045,0 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 | 8371,0 |
| 2.1.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Прочие источники (указать какие) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования, всего |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Прочие источники (указать какие) |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на обслуживание специального банковского счета, всего | 77,06 | 8,57 | 8,57 | 8,56 | 51,36 |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Инвестиционная составляющая | 77,06 | 8,57 | 8,57 | 8,56 | 51,36 |
| 2.3.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Налог на прибыль, всего |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Налог на добавленную стоимость, всего |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие расходы (указать какие), всего |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Прочие источники (указать какие) |  |  |  |  |  |
| III. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, всего (п.I + п.II) | 12122,06 | 1486,97 | 1460,57 | 752,16 | 8422,36 |
|  | В том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инвестиционная составляющая | 12122,06 | 1486,97 | 1460,57 | 752,16 | 8422,36 |
| 3.2. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Заемные средства |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Прочие (указать какие) |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

Приложение №7

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Целевые показатели

эффективности  программы

| № п/п | Наименование показателя, <*> | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В базовом периоде (до начала реализации инвестиционной программы) | В период реализации инвестиционной программы |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Аварийность на сетях теплоснабжения | Шт/км | 0,18 аварий/1 км сетей | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| 2. | Поддержание нормативной температуры теплоносителя при подаче потребителю | % | 100% | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 14,85 Гкал/час | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 10,6095 | 10,6095 | 10,6095 | 10,6095 |
| 5. | Потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 3983,86 | 3983,86 | 3460,78 | 3435,68 |
| 6. | Удельный расход условного топлива на транспортировку тепловой энергии | Кг у.т./Гкал | 223,46 | 218,37 | 213,3 | 213,2 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии на технологические нужды | кВт.ч/Гкал | 64,6 | 52,71 | 52,61 | 52,51 |
| 8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры: котлы | % | 95 | 85 | 80 | 75 |
| Всего: |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

Приложение №8

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Целевые индикаторы

выполнения  программы

| № п/п | Наименование индикатора, <*> | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В базовом периоде (до начала реализации инвестиционной программы) | В период реализации инвестиционной программы |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Количество котельных – объектов инвестирования | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Установленная мощность | Гкал/час | 14,85 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 3,545 | 3,5808 | 3,5808 | 3,5808 |
| 4. | Коэффициент использования мощности | К-т | 0,24 | 0,2984 | 0,2984 | 0,2984 |
| 5. | Годовое число использования мощности | час | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 |
| 6. | Топливный баланс: -уголь | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 493,31 | 493,31 | 493,31 | 493,31 |
| 8. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии -топливо, -вода, -электроэнергия | Кг у.т./Гкал М3/Гкал кВт.ч/Гкал | 223,46 2,7 64,6 | 218,37 1,61473 52,71 | 213,3 1,61473 52,61 | 213,2 1,61473 52,51 |
| 9. | Потери при транспортировке тепловой энергии | % | 25,3 | 25,3 | 21,98 | 21,82 |
| 10. | Индекс замены оборудования |  | 100 | 30 | 45 | 60 |
| Всего: |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

Приложение №9

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Расчет

инвестиционной составляющей

| № п/п |  | Объем средств |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам реализации |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. | Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета инвестиционной составляющей, всего с НДС, тыс.руб. | 3699,70 | 1486,97 | 1460,57 | 752,16 |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов и котельного оборудования | 3674,00 | 1478,40 | 1452,00 | 743,60 |
| 2. | Проценты за кредит |  |  |  |  |
| 3. | Затраты по обслуживанию расчетного счета в банке | 25,7 | 8,57 | 8,57 | 8,56 |
| II. | Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) | 105,37 | 104,7 | 104,6 | 104,6 |
| III. | Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета инвестиционной составляющей, всего с НДС и индексом-дефлятором, тыс.руб. (п.I x п.II) | 3871,38 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемый приток денежных средств от потребителей |  |  |  |  |
| 2. | Кредитные ресурсы |  |  |  |  |
| 3. | Прочие источники (указать какие) |  |  |  |  |
| IV. | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |
| 1. | Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам |  |  |  |  |
| 2. | Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на обслуживание специального банковского счета |  |  |  |  |
| 4. | Прочие расходы (указать какие) |  |  |  |  |
| V. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (п.III+п.IV) |  |  |  |  |
| IV. | Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам: |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение налогов и сборов (по видам) |  |  |  |  |
| 2. | Кредитные средства |  |  |  |  |
| 3. | Прочие поступления (указать какие) |  |  |  |  |
| VII. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет инвестиционной составляющей, тыс.руб. (п.V – п.VI) |  |  |  |  |
| VIII. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов организаций коммунального комплекса в связи с поступлением средств от инвестиционной составляющей, тыс.руб.<*> |  |  |  |  |
| IX. | Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс.руб. (п.VII + п.VIII) | 3871,38 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
| X. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс.руб. |  |  |  |  |
| XI. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс.руб.(п.IX - п.X) | 3871,38 | 1556,86 | 1527,76 | 786,76 |
| XII. | Прогнозируемый объем потребления, тыс.Гкал | 15,02834 | 15,02834 | 15,02834 | 15,02834 |
| XIII. | Инвестиционная составляющая без НДС, руб./куб.м (п.IX/п.XII) | 85,87 | 103,59 | 101,66 | 52,35 |
| XIV. | Инвестиционная составляющая с НДС, руб./куб.м (п.XI/п.XII) | 85,87 | 103,59 | 101,66 | 52,35 |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова

Приложение №10

к  программе

МУП «Волчихинское» по модернизации и развитию

систем тепло-водоснабжения  на 2016-2020 гг.

Наименование организации коммунального комплекса _________________________

Наименование системы коммунальной инфраструктуры ________________________

Сведения о размерах планируемых нагрузок

и объемах ввода объектов жилищного строительства

| № п/п | Наименование объектов строительства и реконструкции (объект планируемой нагрузки) | Мероприятия инвестиционной программы, необходимые для подключения | Объем вводимого жилья (кв.м) | Объем планируемой нагрузки от объектов строительства и реконструкции (в соответствующих единицах измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам реализации | всего | В том числе по годам реализации |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объект 1 | -строительство жилых домов на планируемой территории жилого района площадью 2,8 га, жилой фонд – 2,5 тыс.м2 общей площади – 3,0 м2. -строительство встроено-пристроенных (отдельно стоящих) помещений детских дошкольных учреждений на 50 мест | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |

Директор МУП «Волчихинское» 				 Н.Н.Исакова