ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.08.2023						        			                    	№ 16

с. Волчиха

О внесении изменений в решение Волчихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.06.2016 №53 «Об утверждении Нормативов    проектирования на территории муниципального образования Волчихинский район  Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности Алтайского края», Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, решил:

- Внести в решение Волчихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.06.2016 №53 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования Волчихинский район  Алтайского края» следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 9 подпунктом 9.13. следующего содержания: «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волчихинского района Алтайского края» принимать согласно таблице 9а.

Таблица 9а

| Наименование организации | Населенный пункт | Норматив обеспеченности в населенном пункте | Единица измерения | Доступность | Размер земельного участка при вместимости организации, учащихся, кв. м/учащийся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | сельское поселение 52 места на 1000 чел, при охвате детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | мест | пешеходная - 1000 м транспортная - 30 минут | до 100 | 44 |
|  |  |  |  | свыше 100 | 38 |
| Общеобразовательные организации | сельское поселение 131 место на 1000 чел, с учетом 100%-го охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену | мест | пешеходная - 1000 м транспортная - 30 минут |  |
|  |  |  |  | от 40 до 400 | 55 |
|  |  |  |  | от 400 до 500 | 65 |
|  |  |  |  | от 500 до 600 | 55 |
|  |  |  |  | от 600 до 800 | 45 |
|  |  |  |  | от 800 до 1100 | 36 |
|  |  |  |  | от 1100 до 1500 | 23 |
|  |  |  |  | от 1500 до 2000 | 18 |
|  |  |  |  | свыше 2000 | 16 |
| Организации дополнительного образования | все населенные пункты | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75% | % | транспортная доступность - 30 минут | не нормируется |
|  |  | охват детскими школами искусств не менее 12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций | % | транспортная доступность - 30 минут | не нормируется |
| Профессиональные образовательные организации, учащиеся | в крупных населенных пунктах | 32 мест на 1000 чел | мест | транспортная доступность - 60 минут | при вместимости профессиональных образовательных организаций, кв. м/учащихся: |
|  |  |  |  |  | до 300 | 75 |
|  |  |  |  |  | св. 300 до 900 | 50 - 65 |
|  |  |  |  |  | от 900 до 1600 | 30 - 40 |

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Государственные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, рекомендуется объединять с общеобразовательными организациями».

1.2. дополнить пункт 9 подпунктом 9.14. следующего содержания:

### «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения» принимать согласно таблице 9б.

### Таблица 9б

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 1.1. | Фельдшерско-акушерский пункт | уровень обеспеченности, объектов | 1 на сельский населенный пункт численностью населения от 300 человек | транспортная доступность, минут | 30 |
| 2. Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях |
| 2.1. | Районная больница | уровень обеспеченности, объектов | 1 на 20 - 100 тыс. человек | доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта муниципального района) | для групп МО по ТПО: А - 35, Б - 55, В - 90 |
| Примечание:. 1) Учреждения, оказывающие экстренную помощь, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 1 часа. Организации, предоставляющие неотложную помощь, - не более 2 часов. 2) Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. 3) Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации предполагает: А - города и окружение от 100,0 тыс. жителей; Б - населенные пункты и окружение от 20,0 тыс. до 100,0 тыс. жителей; В - все остальные. |
| Нормативы развития сети аптек, обслуживающих население |
| 1. | В сельских населенных пунктах | жителей на одну аптеку (тыс. чел.) | 6,2 | доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта МО) | для групп МО по ТПО: А - 35, Б - 55, В - 90 |

1.3. дополнить пункт 9 подпунктом 9.15. следующего содержания:

### «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волчихинского района Алтайского края» принимать согласно таблице 9в.

Таблица 9в

| Наименование организации, тип объекта | Норматив обеспеченности в населенном пункте | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадионы | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 1 объект | не нормируется |
| Плоскостные спортсооружения | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 110 объектов | 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. |
| Спортивные залы | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 59 объектов | 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. |
| Другие объекты, включая спортивные манежи, лыжные базы, ледовые катки, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 46 объектов | не нормируется |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 227 объектов | не нормируется |

Примечание:

Рекомендованная транспортная доступность (общественным транспортом) объектов спортивной инфраструктуры, в зависимости от типа объекта спортивной инфраструктуры:

1) Для объектов спортивной инфраструктуры: стадион, физкультурно-спортивный комплекс рекомендованы следующие нормативы транспортной доступности (общественным транспортом):

для населенных пунктов сельских территорий - не более 1 час 30 мин.

2) Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки, - рекомендуемая "шаговая" доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

3) ЕПС (единовременная пропускная способность всех объектов должна быть не менее 122 человек на 1000 населения).

4) Проектная мощность помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. м общей площади на 1 тыс. чел. - 70 - 80 кв. м.

5) Проектная мощность спортивных залов общего пользования, кв. м площади пола на 1 тыс. чел. - 60 - 80 кв. м.

1.4. дополнить пункт 9 подпунктом 9.16. следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, объектов социального обслуживания местного значения» принимать согласно таблице 9г.

Таблица 9г

| N п/п | Наименование вида | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |
| 1. | Универсальная библиотека | уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  | размер земельного участка | не нормируется |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Волчихинского района- в течение 1 дня |
| Проектная мощность учреждений культуры и искусств из расчета посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. жителей |
| Норматив по сельскому поселению |
| Количество жителей в сельском поселении <*> | до 500 чел | до 500 чел | 1000 - 1999 | 2000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 6999 | 7000 - 9999 | 10000 - 19999 |
| посадочных мест (ед.) | до 120 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| Проектная мощность библиотек |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел., зоны обслуживания для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: | от 1 до 2 | 6 - 7,5 тыс. ед. хранения, 5 - 6 читательских мест |
|  | 2 - 5 | 5 - 6 тыс. ед. хранения, 4 - 5 читательских мест |
|  | 5 - 10 | 4,5 - 5 тыс. ед. хранения, 3 - 4 читательских мест |
| В области социального обслуживания |
| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| 1. | Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов | уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. человек в возрасте старше 18 лет | 30 | доступность, транспортная, км | для групп МО по ТПО: А - 35, Б - 55, В - 90 |

Примечание:

Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации предполагает: А - города и окружение от 100,0 тыс. жителей; Б - населенные пункты и окружение от 20,0 до 100,0 жителей; В - все остальные.

1.5. дополнить пункт 10 подпунктом 10.49. следующего содержания:

### «Расчетные показатели велосипедных дорожек всех типов» принимать согласно таблице 12а.

Таблица 12а

| N п/п | Наименование | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры для велосипедных дорожек |
| 13 | Велосипедные дорожки всех типов |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | минимальная ширина проезжей части для движения, м: |  |  |
|  |  | однополосного одностороннего | 1,0 | 0,75 |
|  |  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |
|  |  | двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2,0 |
|  |  | ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5 - 6,0 <*> | 1,5 - 3,25 <**> |
|  |  | ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 - 3,0 <***> | 1,5 - 2,0 <****> |
|  |  | -------------------------------- <*> Ширина пешеходной дорожки - 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. <**> Ширина пешеходной дорожки - 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. <***> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. <****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. |
|  |  | ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
|  |  | при отсутствии виража | 30 | 15 |
|  |  | при устройстве виража | 20 | 10 |
|  |  | наименьший радиус вертикальных кривых, м: | 500 | 400 |
|  |  | выпуклых вогнутых | 150 | 100 |
|  |  | габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | минимальное расстояние от края велодорожки, м: |  |  |
|  |  | до кромки проезжей части дорог, деревьев; | 0,75 | 0,75 |
|  |  | до тротуаров; | 0,5 | 0,5 |
|  |  | до автостоянок и остановок общественного транспорта | 1,5 | 1,5 |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек |
|  |  |  | при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется |
|  |  | велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |
|  |  | В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов» |

### 1.6. дополнить пункт 11 подпунктом 11.37. следующего содержания: «Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей» принимать согласно таблице 16а.

Таблица 16а

| Здания и сооружения, рекреационные территории и объекты отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Здания и сооружения | расчетная единица | предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| Здания и сооружения |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| с операционными залами | кв. м общей площади | 30 - 35 |
| Здания дошкольных и общеобразовательных организаций | кв. м общей площади | 440 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв. м расчетной площади | 40 - 50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 - 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5 |

1. Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях - на высоте 2,1 м до нижнего края знака.

2. Результат расчета округляется до целого значения в большую сторону. В состав специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов могут входить организованные стоянки (парковки) в пределах проезжей части.

3. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа на предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

1.7. дополнить пункт 11 подпунктом 11.38. следующего содержания:

«Нормы расчета машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов» (применяются с 01.01.2024) принимать согласно таблице 16б.

Таблица 16б

| Показатели | Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |
| --- | --- |
|  | бизнес-класса | стандартный, муниципальный и специализированный при уровне автомобилизации муниципального образования, установленном документом территориального планирования на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей |
|  |  | 200 | 300 | 400 |
| Расчетное число машино-мест на квартиру |  |  |  |  |
| постоянное хранение | 2,50 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| временное хранение | 0,50 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |

1.8. дополнить пункт 11 подпунктом 11.39. следующего содержания:

«Нормы расчета машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов» (применяются до 01.01.2024) принимать согласно таблице 16в.

Таблица 16в

| Показатели | Значения показателей, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | бизнес-класса | стандартный, муниципальный и специализированный при уровне автомобилизации муниципального образования, установленном документом территориального планирования на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей |
|  |  | 200 | 350 | 400 |
| Расчетное число машино-мест на квартиру |  |  |  |  |
| постоянное хранение | 2,50 | 0,50 | 0,65 | 0,8 |
| временное хранение | 0,50 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |

- Обнародовать настоящее решение на официальном Интернет-сайте Администрации Волчихинского района Алтайского края (www.volchiha22.ru).

И.О. главы района                                                                                А.И.Авцинов