СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАЛЫШЕВО-ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ

14.11.2023                                                                                             № 21                                   с. Малышев Лог

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Алтайского края от 08.09.2017 №17 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Малышево-Логовской сельсовет Волчихинского района Алтайского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности Алтайского края», Постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2022 №537 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», Уставом муниципального образования Малышево-Логовской сельсовет Волчихинского района Алтайского края, Совет народных депутатов Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Алтайского края восьмого созыва РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Алтайского края от 08.09.2017 №17 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Малышево-Логовской сельсовет Волчихинского района Алтайского края» следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 9 подпунктом 9.13. следующего содержания:

### «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Малышево-Логовской сельсовет Волчихинского района Алтайского края принимать согласно таблице 7а.

### Таблица 7а

| Наименование организации | Населенный пункт | Норматив обеспеченности в населенном пункте | Единица измерения | Доступность | Размер земельного участка при вместимости организации, учащихся, кв. м/учащийся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дошкольные образовательные организации | сельское поселение | 52 места на 1000 чел, при охвате детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | мест | пешеходная - 1000 м транспортная - 30 минут | свыше 100 | 38 |
| Общеобразовательные организации |  |  | мест |  |  |
|  |  |  |  |  | от 600 до 800 | 45 |
|  | сельское поселение | 131 место на 1000 чел, с учетом 100%-го охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену |  | пешеходная - 1000 м транспортная - 30 минут |  |  |
|  |  |  |  |  | от 800 до 1100 | 36 |
|  |  |  |  |  | от 1100 до 1500 | 23 |
|  |  |  |  |  | от 1500 до 2000 | 18 |
|  |  |  |  |  | свыше 2000 | 16 |
| Организации дополнительного образования | все населенные пункты | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75% | % | транспортная доступность - 30 минут | не нормируется |
|  |  | охват детскими школами искусств не менее 12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций | % | транспортная доступность - 30 минут | не нормируется |

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Государственные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, рекомендуется объединять с общеобразовательными организациями».

1.2. дополнить пункт 9 подпунктом 9.14. следующего содержания:

### «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения принимать согласно таблице 7б.

### Таблица 7б

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | Ед. измерения | величина |
| 1. | Фельдшерско-акушерский пункт | уровень обеспеченности, объектов | 1 на сельский населенный пункт численностью населения от 300 человек | транспортная доступность, минут | 30 |
| Примечание:. 1) Учреждения, оказывающие экстренную помощь, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 1 часа. Организации, предоставляющие неотложную помощь, - не более 2 часов. 2) Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. 3) Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации предполагает: А - города и окружение от 100,0 тыс. жителей; Б - населенные пункты и окружение от 20,0 тыс. до 100,0 тыс. жителей; В - все остальные. |

1.3. дополнить пункт 9 подпунктом 9.15. следующего содержания:

### «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Селивёрстовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края  принимать согласно таблице 7в.

Таблица 7в

| Наименование организации, тип объекта | Норматив обеспеченности в населенном пункте | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | количество объектов в расчете на 100000 жителей | 227 объектов | не нормируется |

Примечание:

Рекомендованная транспортная доступность (общественным транспортом) объектов спортивной инфраструктуры, в зависимости от типа объекта спортивной инфраструктуры:

1) Для населенных пунктов сельских территорий - не более 1 час 30 мин.

2) Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки, - рекомендуемая "шаговая" доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

3) ЕПС (единовременная пропускная способность всех объектов должна быть не менее 122 человек на 1000 населения).

4) Проектная мощность помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. м общей площади на 1 тыс. чел. - 70 - 80 кв. м.

- Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в установленном порядке.

Глава Малышево-Логовского сельсовета                                                 С.В.Хуголь