Утвержден:

Постановлением                                                 Администрации Волчихинского сельсовета

Волчихинского района Алтайского края

от 23 сентября 2015 г. №______

Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения

Волчихинского района Алтайского края

До 2029 года

Публичные  слушания проведены

22 сентября 2015 года

Протокол № 10 от 22 сентября 2015 г.

Заказчик: МУП «Волчихинское»

Исполнитель: ООО «Алтайский инженерный центр»

Барнаул 2015г.

| Содержание | стр. |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть | 6 |
| Введение | 6 |
| Общая информация | 10 |
| Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 11 |
| 1.1 Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания | 11 |
| 1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению | 12 |
| Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 13 |
| 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии | 13 |
| 2.2 Радиус эффективного теплоснабжения для каждого источника | 15 |
| 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников | 16 |
| Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя | 17 |
| 3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями | 17 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 19 |
| 4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников | 20 |
| 4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку | 21 |
| 4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 21 |
| 4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы | 23 |
| 4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки | 23 |
| 4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения | 23 |
| Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 25 |
| 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки | 25 |
| 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 25 |
| 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | 25 |
| Раздел 6 Перспективные топливные балансыдля каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива | 25 |
| Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 27 |
| 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей | 27 |
| 7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. | 29 |
| Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 29 |
| Раздел 9 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 30 |
| Раздел 10 Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 30 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения | 31 |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 31 |
| Часть 1Функциональная структура теплоснабжения | 31 |
| Часть 2Источники тепловой энергии | 33 |
| Часть 3Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 49 |
| Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии | 61 |
| Часть 5Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 64 |
| Часть 6Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 83 |
| Часть 7Балансы теплоносителя | 91 |
| Часть 8Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 94 |
| Часть 9Надежность теплоснабжения | 94 |
| Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 105 |
| Часть 11Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 105 |
| Часть 12Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 110 |
| Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 111 |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа | 114 |
| Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 114 |
| Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 115 |
| Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 116 |
| Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 117 |
| Глава 8 Перспективные топливные балансы | 118 |
| Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения | 118 |
| Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 120 |
| Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 125 |
| Приложения | 130 |

# Введение

Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения Волчихинского района Алтайского края на период до 2029 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2013г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план Волчихинского сельского поселения;

- правила землепользования и застройки Волчихинского сельского поселения;

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации Волчихинского сельского поселения, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

В работе используются следующие понятия и определения:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- "показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

- В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем

# Общая информация

В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 23 котла. МУП «Волчихинское» обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 80 %. Установленная мощность котельных составляет 14,85 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 6,4823 Гкал/час. Тепловые потери составляют 26,51 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей 6,4823 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

- 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 213 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, «население» – 30,53 %, «прочие потребители»– 14,4 %.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,028 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

- установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельского поселения и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения и с учетом разворачивающегося на территории Волчихинского сельского поселения строительства жилья и объектов соцкультбыта уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо за период 2016-2018 г провести модернизацию и заменить устаревшее котельное оборудование по источникам теплоснабжения.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

# Раздел 1.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

# Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчихинского сельского поселения на период до 2029 г. определялся по данным генерального плана.

Генеральным планом на период до 2029 года предусматривается следующее территориальное развитие Волчихинского сельского поселения:

Таблица 1.1 Территориальное развитие Волчихинского сельского поселения

| Район | Снос, тыс. м2 (тип) | Строительство, тыс. м2 (тип) |
| --- | --- | --- |
| Волчихинское сельское поселение | 0,0 (малоэтажная), 0,0 (индивидуальный жилой фонд) | 0,0 (малоэтажная) н/д (индивидуальный жилой фонд) |

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого.

Таблица 1.2 Прирост жилой площади по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Площадь застройки, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | ВСЕГО |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Волчихинскому сельскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов.

Таблица 1.3 Прирост тепловой нагрузки по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | ВСЕГО |
| Отопление |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого, отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение |
| 7 | Высокая этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Переменная этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Смешанная малоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого, ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Раздел 2

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку.

В Волчихинском сельском поселении на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам:

Таблица 2.1 Наименование котельных и адреса их размещения

| №п/п | Наименование котельных |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральная | Ленина 208 к |
| 2 | Котельная №2 | Школа №1 | Ленина 63к |
| 3 | Котельная №3 | Школа №2 | Советская118к |
| 4 | Котельная №4 | Колледж | Кирова 87к |
| 5 | Котельная №5 | ДУМ | Матросова 15к |
| 6 | Котельная №6 | ДПМК | ВОВ №79к |
| 7 | Котельная №7 | Сибирь | 1Мая 80 к |
| 8 | Котельная №8 | Мирный | П.Мирный 2к |
|  | ИТОГО: 8 котельных |  |  |

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2.2Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная № 2 |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная № 3 |
| 70 | 80 | 200 | 180 |
| Котельная № 4 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП) | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,6 |
| Котельная №2 | 1,6 |
| Котельная № 3 | 1,4 |
| Котельная № 4 | 3,65 |
| Котельная № 5 | 1,2 |
| Котельная № 6 | 2 |
| Котельная № 7 | 1,2 |
| Котельная № 8 | 1,2 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинское».

# 2.2 Радиус эффективного теплоснабжения для каждого источника

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в райцентрах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 2.5 Характеристика источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Полная мощность котельной Гкал/час | Подкл. мощн. Гкал/час | Протяженность теплосетей, м | Расход топлива тонн | Расход воды, м3 | Полезный отпуск, Гкал | Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,6 | 1,5914 | 2408 | 1355,67 | 486,32 | 3689,51 | 4523,26 |
| №2 | 1,6 | 1,1494 | 1652 | 1065,82 | 741,25 | 2664,74 | 3556,16 |
| №3 | 1,4 | 0,596 | 1082 | 578,11 | 124,93 | 1381,67 | 1928,89 |
| №4 | 3,65 | 1,754 | 2199 | 1599,56 | 764,4 | 4066,47 | 5336,99 |
| №5 | 1,2 | 0,673 | 768 | 615,61 | 323,6 | 1560,19 | 2054,02 |
| №6 | 2 | 0,3354 | 1195,5 | 282,15 | 103,53 | 777,58 | 941,41 |
| №7 | 1,2 | 0,1967 | 205 | 176,63 | 76,54 | 455,96 | 589,35 |
| №8 | 1,2 | 0,1864 | 1100 | 172,47 | 79,43 | 432,23 | 575,45 |
| ИТОГО: | 14,85 | 6,4823 | 10609,5 | 5846,03 | 2700 | 15028,34 | 19505,51 |

# 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2014/2015 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки развития системы теплоснабжения. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы  обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Таблица 2.6  Прогнозируемые к 2029 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| № п/п | Система теплоснабжения (адрес источника) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Базовая нагрузка на 2015 год, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки на 2019 год | Прирост тепловой нагрузки на 2024 год | Прирост тепловой нагрузки на 2029 год | Резерв (+) / дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,6 | 1,5914 | 0 | 0 | 0 | 1,0086 |
| 2 | Котельная №2 | 1,6 | 1,1494 | 0 | 0 | 0 | 0,4506 |
| 3 | Котельная №3 | 1,4 | 0,596 | 0 | 0 | 0 | 0,804 |
| 4 | Котельная №4 | 3,65 | 1,754 | 0 | 0 | 0 | 1,896 |
| 5 | Котельная №5 | 1,2 | 0,673 | 0 | 0 | 0 | 0,527 |
| 6 | Котельная №6 | 2 | 0,3354 | 0 | 0 | 0 | 1,6646 |
| 7 | Котельная №7 | 1,2 | 0,1967 | 0 | 0 | 0 | 1,0033 |
| 8 | Котельная №8 | 1,2 | 0,1864 | 0 | 0 | 0 | 1,0136 |

# Раздел 3.

# Перспективные балансы теплоносителя

# 3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Котельные МУП «Волчихинское» не оснащены циклом химической водоподготовки, рассчитанной на умягчение воды из водопровода.

Значительная часть системы теплоснабжения обветшала и выработала свой ресурс, что создаёт предпосылки для высокой аварийности и низкой надёжности теплоснабжения, а также низкой эффективности использования топливных ресурсов.

Расчет производительности водоподготовительных установок (ВПУ) котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 3.1приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, по годам.

Таблица 3.1 Существующие балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

| № | Система теплоснабжения (адрес источника) | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая произво-дительностьводоподготовки, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой | Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 67,63 | 0,507 | - | 1,353 | 1,353 |
| 2 | Котельная №2 | 50,94 | 0,382 | - | 1,019 | 1,019 |
| 3 | Котельная №3 | 26,47 | 0,199 | - | 0,529 | 0,529 |
| 4 | Котельная №4 | 78,01 | 0,585 | - | 1,560 | 1,560 |
| 5 | Котельная №5 | 23,07 | 0,173 | - | 0,461 | 0,461 |
| 6 | Котельная №6 | 19,54 | 0,147 | - | 0,391 | 0,391 |
| 7 | Котельная №7 | 39,19 | 0,294 | - | 0,784 | 0,784 |
| 8 | Котельная №8 | 6,40 | 0,048 | - | 0,128 | 0,128 |
|  | Итого | 311,26 | 2,334 |  | 6,225 | 6,225 |

# Раздел 4.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах не планируется.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными.

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности по Волчихинскому сельского поселению

| Наименование котельной | Полная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час | Резервная мощность, Гкал/час | КПД котлов | Кол-во котлов | Протяженность тепловых сетей, м. | Расход топлива, т. | Расход воды, т. | Полезный отпуск, Гкал | Количество часов работы | Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,6 | 1,5914 | 1,0086 | 67 | 4 | 2408 | 1328,62 | 486,32 | 3689,51 | 5112 | 4433 |
| №2 | 1,6 | 1,1494 | 0,4506 | 67 | 2 | 1652 | 1036,89 | 741,25 | 2664,74 | 5112 | 3459,63 |
| №3 | 1,4 | 0,596 | 0,804 | 67 | 2 | 1082 | 560,39 | 124,93 | 1381,67 | 5112 | 1869,75 |
| №4 | 3,65 | 1,754 | 1,896 | 67 | 5 | 2199 | 1558,35 | 764,4 | 4066,47 | 5112 | 5199,5 |
| №5 | 1,2 | 0,673 | 0,527 | 67 | 2 | 768 | 599,6 | 323,6 | 1560,19 | 5112 | 2000,58 |
| №6 | 2 | 0,3354 | 1,6646 | 67 | 4 | 1195,5 | 276,84 | 103,53 | 777,58 | 5112 | 923,68 |
| №7 | 1,2 | 0,1967 | 1,0033 | 67 | 2 | 205 | 172,31 | 76,54 | 455,96 | 5112 | 574,92 |
| №8 | 1,2 | 0,1864 | 1,0136 | 67 | 2 | 1100 | 167,83 | 79,43 | 432,23 | 5112 | 559,96 |
| Итого | 14,85 | 6,4823 | 8,4005 | 67 | 23 | 10609,5 | 5700,83 | 2700 | 15028,3 | 5112 | 19021,03 |

# 4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Волчихинского сельского поселения не планируется.

# 4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 4.2 Предложения по перспективной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,6 | Не предусмотрено |
| 2 | Котельная, № 2 | 1,6 | Не предусмотрено |
| 3 | Котельная, № 3 | 1,4 | Не предусмотрено |
| 4 | Котельная № 4 | 3,65 | Не предусмотрено |
| 5 | Котельная № 5 | 1,2 | Не предусмотрено |
| 6 | Котельная № 6 | 2 | Не предусмотрено |
| 7 | Котельная № 7 | 1,2 | Не предусмотрено |
| 8 | Котельная № 8 | 1,2 | Не предусмотрено |
| 9 | ИТОГО: | 14,85 |  |

# 4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Режим работы системы теплоснабжения определяется температурным графиком, количеством котлов на источнике и характером тепловой нагрузки.

В котельных предприятиях используются температурные графики 95/70. Анализ использования графиков показал обоснованность их применения в сетях. Применение того или иного графика определяется протяжённостью теплосети, типом котлов и соотношением нагрузок ГВС и отопления в сети.

В таблице 4.3представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 4.3 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Котельная | Котлы | Средняя нагрузка в отопительный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | КВр | 70 |
|  | КВ самовар | 65 |
| Котельная №2 | КВр | 50 |
| Котельная №3 | КВм | 45 |
|  | КВр | 35 |
| Котельная №4 | КВр | 64 |
|  | КВ самовар | 60 |
| Котельная №5 | КВр | 50 |
| Котельная №6 | КВ | 25 |
|  | КВ самовар | 37 |
| Котельная №7 | КВ | < 12 |
|  | КВ самовар | < 12 |
| Котельная №8 | КВр | < 14 |
|  | КВц | < 14 |

В отопительный период котлы работают при 12-70% загрузки от номинала. Данное обстоятельство требует проведения более тщательных расчётов по возможным распределениям нагрузки между котлами, а так же рассмотрения возможности замены установленных котлов на котлы с меньшей мощностью.

В случае серьёзной аварии на источнике или в ключевом месте теплотрассы по любому из локальных участков возникает риск перерыва в теплоснабжении потребителей. Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2016-2018 г выполнить следующие мероприятия:

приобрести и заменить устаревшее котельное оборудование по следующим котельным:

В 2016 г заменить котел в котельной №4- 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; дымосос ДН-9-1500 15кВт 2 шт. стоимостью 180 тыс. руб.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 2 шт. – 73,4 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 15 кВт 2 шт. – 178,1 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки - 225 тыс. руб.

В 2017 г в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.

В 2018 г в котельной №4 – 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.

4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки

Загрузка источников тепловой энергии осуществляется на основании оптимальной загрузки имеющихся котлов в соответствии с необходимой вырабатываемой мощностью в течение отопительного периода. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 4.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных (температурный график 95/70)

| Температура наружного воздуха, Тнв0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42,0 | 36,0 |
| 7 | 44,0 | 38,0 |
| 6 | 46,0 | 39,0 |
| 5 | 47,0 | 40,0 |
| 4 | 49,0 | 41,0 |
| 3 | 50,0 | 42,0 |
| 2 | 52,0 | 43,0 |
| 1 | 53,0 | 44,0 |
| 0 | 55,0 | 45,0 |
| -1 | 56,0 | 45,0 |
| -2 | 57,0 | 46,0 |
| -3 | 59,0 | 47,0 |
| -4 | 60,0 | 48,0 |
| -5 | 62,0 | 49,0 |
| -6 | 63,0 | 50,0 |
| -7 | 64,0 | 51,0 |
| -8 | 65,0 | 52,0 |
| -9 | 67,0 | 52,0 |
| -10 | 68,0 | 53,0 |
| -11 | 69,0 | 54,0 |
| -12 | 71,0 | 55,0 |
| -13 | 72,0 | 56,0 |
| -14 | 73,0 | 57,0 |
| -15 | 75,0 | 58,0 |
| -16 | 76,0 | 58,0 |
| -17 | 77,0 | 59,0 |
| -18 | 79,0 | 60,0 |
| -19 | 80,0 | 61,0 |
| -20 | 81,0 | 62,0 |
| -21 | 82,0 | 62,0 |
| -22 | 84,0 | 63,0 |
| -23 | 85,0 | 64,0 |
| -24 | 86,0 | 65,0 |
| -25 | 87,0 | 65,0 |
| -26 | 88,0 | 66,0 |
| -27 | 90,0 | 67,0 |
| -28 | 91,0 | 68,0 |
| -29 | 92,0 | 68,0 |
| -30 | 93,0 | 69,0 |
| -31 | 95,0 | 70,0 |

# Раздел 5.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

# Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки не планируется.

# 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

# 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел 6.

# Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 6.1 Существующий баланс основного топлива

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (факт 2014 г.) (уголь) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тонн |  |  |
| Котельная №1 | 1328,62 | нет | нет |
| Котельная, № 2 | 1036,89 | нет | нет |
| Котельная, № 3 | 560,39 | нет | нет |
| Котельная № 4 | 1558,35 | нет | нет |
| Котельная № 5 | 599,60 | нет | нет |
| Котельная № 6 | 276,84 | нет | нет |
| Котельная № 7 | 172,31 | нет | нет |
| Котельная № 8 | 167,83 | нет | нет |
| ИТОГО: | 5700,83 |  |  |

# Раздел 7

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

# Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения.

# Таблица 21 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2016-2018гг.

| № | Наименование инвестиционныхпроектов | Цели | Индикаторы (эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельного оборудования по котельной№1 «Центральная» | Основные цели инвестиционной программы: | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 6534,13 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1958,35 т. натурального топлива - факт 2274,39 т. натурального топлива (2274,39 т. – 1958,35 т.)*3 года = 948,12 т. 948,12 т.*2116,9 руб./т. = 2 007 075,23 руб. |
|  |  | -повышение надежности работы котельного оборудования |  |
|  |  | -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями |  |
|  |  | -повышение экологической безопасности |  |
|  |  | Основные задачи инвестиционной программы: |  |
|  |  | -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, |  |
|  |  | -модернизация объектов теплоснабжения |  |
|  |  | с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, |  |
|  |  | -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |  |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 4 (Колледж). | Основные цели инвестиционной программы: | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 5783,24 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1733,31 т. натурального топлива - факт 2013,02 т. натурального топлива. (2013,02 т. – 1733,31 т.)*3 года =839,13 т. 839,13 т.*2116,9 руб./т.=1 776 354,30 руб. |
|  |  | -повышение надежности работы котельного оборудования |  |
|  |  | -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями |  |
|  |  | -повышение экологической безопасности |  |
|  |  | Основные задачи инвестиционной программы: |  |
|  |  | -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, |  |
|  |  | -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, |  |
|  |  | -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |  |
| ИТОГО: | 3 783 429,53 рублей – за 3 года |
| Экономический эффект | 1 261 143,18 рубля – 2016 год |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

На период разработки схемы теплоснабжения изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

Раздел 8.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «Волчихинское».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинское» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

# Раздел 9.

# Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

# Раздел 10.

# Решение по бесхозяйным тепловым сетям

# В Волчихинском сельского поселении бесхозяйных тепловых сетей не имеется.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Разработка Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

# Функциональная структура теплоснабжения включает описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

# В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

# На котельных установлено 23 котла. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 80 %. Установленная мощность котельных составляет 14,85 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 6,4823 Гкал/час. Тепловые потери составляют 26,51 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей6,4823 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

- 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 213 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, население – 30,53 %, прочие потребители – 14,4 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,028 тыс. Гкал.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинское».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в Волчихинском сельском поселении.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 1.1 Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,7286 | 5100 |

Часть 2 Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования.

Котельные снабжены следующим оборудованием:

Таблица 1.2 Котельная № 1 «Центральная»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 8 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 8 лет | 54 | резерв | 0,8 | 67 | 218,37 |
| 3 | КВ самовар | 1993 | 22 года | 34 | резерв | 0,5 | 67 | 218,37 |
| 4 | КВ самовар | 1993 | 22 года | 34 | резерв | 0,5 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,6 Гкал/час. В котельных установлены еще два резервных (неработающих) котла КВ «самовар», общая производительность которых составляет 1,0 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 1,5914 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов, а также препятствует подключению новых абонентов.

Таблица 1.3 Котельная № 2 «ВСШ №1»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 8 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 8 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,6 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 1,1494 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.4 Котельная № 3 «ВСШ №2»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм | 2009 | 6 лет | 41,08 |  | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 8 лет | 54 | 5112 | 0,8 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр и КВм, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,4 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,4 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,596 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.5 Котельная №4 «Колледж»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ самовар | 1991 | 24 года | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВ самовар | 1991 | 24 года | 41,08 | 166,3 | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 3 | КВ самовар | 1992 | 23 года | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 4 | КВ самовар | 1992 | 23 года | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 5 | КВр | 2007 | 8 лет | 56,4 | 5112 | 1,25 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВр, производительностью (по данным паспорта котла)1,25 Гкал/час. В котельных установлены еще четыре котла КВ «самовар», из них один работающий и три резервных (неработающих) общая производительность которых составляет 2,4 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 3,65 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 1,754 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов, а также препятствует подключению новых абонентов.

Таблица 1.6 Котельная №5 «ДУМ»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 8 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 8 лет | 41,08 | 166,3 | 0,6 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВр производительностью 0,6 Гкал/час и одним резервным (неработающим) водогрейным котлом марки КВр производительностью 0,6 Гкал/час, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,2 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,673 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.7 Котельная № 6 «ДПМК»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2007 | 8 лет | 36,4 | 5112 | 0,4 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВр | 2007 | 8 лет | 36,4 | резерв | 0,4 | 67 | 218,37 |
| 3 | КВ самовар | 1992 | 23 года | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 4 | КВ самовар | 1992 | 23 года | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общей производительностью (по данным паспортов котлов) составляет 0,8 Гкал/час, один из них рабочий и один резервный (неработающий) котел. В котельных установлены еще два резервных (неработающих) котла КВ «самовар», общая производительность которых составляет 1,2 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 2,0 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,3354 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.8 Котельная № 7 «Сибирь»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ самовар | 1993 | 22 года | 41,08 | 5112 | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВ | 2004 | 8 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВ «самовар», производительностью0,6 Гкал/час и одним резервным (неработающих) котлом марки КВ производительностью (по данным паспортов котлов) 0,2 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,1967 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.9 Котельная № 8 «Мирный»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр | 2004 | 11 лет | 41,08 | 5112 | 0,6 | 67 | 218,37 |
| 2 | КВц | 2004 | 11 лет | 41,08 | резерв | 0,6 | 67 | 218,37 |

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВр, производительностью (по данным паспортов котлов)0,6 Гкал/час и одним резервным (неработающим) котлом марки КВц, производительностью (по данным паспортов котлов) 0,6 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,1864 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Среднегодовая выработка тепла топочными по данным 2014 года составляет ориентировочно 19021,03 Гкал/год.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования

Таблица 1.10 Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

| № п.п | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопле ние | Венти ляция | ГВС* |
| 1 | Котельная№1 | 2,6 | н/д | 1,5914 | 1,5914 | - | - |
| 2 | Котельная№2 | 1,6 | н/д | 1,1494 | 1,1494 | - | - |
| 3 | Котельная№3 | 1,4 | н/д | 0,596 | 0,596 | - | - |
| 4 | Котельная№4 | 3,65 | н/д | 1,754 | 1,754 | - | - |
| 5 | Котельная№5 | 1,2 | н/д | 0,673 | 0,673 | - | - |
| 6 | Котельная№6 | 2 | н/д | 0,3354 | 0,3354 | - | - |
| 7 | Котельная№7 | 1,2 | н/д | 0,1967 | 0,1967 | - | - |
| 8 | Котельная№8 | 1,2 | н/д | 0,1864 | 0,1864 | - | - |
| 10 | Итого: | 14,85 | н/д | 6,4823 | 6,4823 | - | - |

где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.11  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

| Год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |

Срок ввода в эксплуатацию оборудования, год последнего освидетельствования, мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 1.12  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр0,8 | 2007 | - | 8 |
| 2 | КВр 0,8 | 2007 | - | 8 |
| 3 | КВ самовар 0,5 | 1993 | - | 22 |
| 4 | КВ самовар 0,5 | 1993 | - | 22 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 15 |

Таблица 1.13  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2007 | - | 8 |
| 2 | КВр 0,8 | 2007 | - | 8 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 8 |

Таблица 1.14  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм 0,6 | 2009 | - | 6 |
| 2 | КВр 0,8 | 2007 | - | 8 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 7 |

Таблица 1.15  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ самовар 0,6 | 1991 | - | 24 |
| 2 | КВ самовар 0,6 | 1991 | - | 24 |
| 3 | КВ самовар 0,6 | 1992 | - | 23 |
| 4 | КВ самовар 0,6 | 1992 | - | 23 |
| 5 | КВр 1,25 | 2007 | - | 8 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 20,4 |

Таблица 1.16 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №5.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,6 | 2007 | - | 8 |
| 2 | КВр 0,6 | 2007 | - | 8 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 8 |

Таблица 1.17 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,4 | 2007 | - | 8 |
| 2 | КВр 0,4 | 2007 | - | 8 |
| 3 | КВ самовар 0,6 | 1992 | - | 23 |
| 4 | КВ самовар 0,6 | 1992 | - | 23 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 15,5 |

Таблица 1.18  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №7.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ самовар 0,6 | 1993 | - | 22 |
| 2 | КВ 0,6 | 2004 | - | 11 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 16,5 |

Таблица 1.19  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №8.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,6 | 2004 | - | 11 |
| 2 | КВц 0,6 | 2004 | - | 11 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 11 |

Анализ таблицы показал, что на котельных 55% котлов эксплуатируются до 10 лет, 45% - свыше 20 лет (выработали свой технический ресурс). Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

К 2029 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов).

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС.

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.20представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 1.20 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Котельная | Котлы | Средняя нагрузка в отопительный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | КВр | 70 |
|  | КВ самовар | 65 |
| Котельная №2 | КВр | 50 |
| Котельная №3 | КВм | 45 |
|  | КВр | 35 |
| Котельная №4 | КВр | 64 |
|  | КВ самовар | 60 |
| Котельная №5 | КВр | 50 |
| Котельная №6 | КВ | 25 |
|  | КВ самовар | 37 |
| Котельная №7 | КВ | < 12 |
|  | КВ самовар | < 12 |
| Котельная №8 | КВр | < 14 |
|  | КВц | < 14 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на котельных не установлены.

Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных;

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд.

Таблица 1.21 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т | н/д | н/д | н/д | н/д | 5846 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 19505,5 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 15028,3 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2014 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 1.22 Целевые показатели котельной №1

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.23 Целевые показатели котельной №2

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №3

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.25 Целевые показатели котельной №4

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.26 Целевые показатели котельной №5

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.27 Целевые показатели котельной №6

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.28 Целевые показатели котельной №7

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Таблица 1.29 Целевые показатели котельной №8

| Величина | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

н/д*-нет данных

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период нет.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до потребителей

Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Волчихинское». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 10,6095 км.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии приведены в приложении к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения

Параметры тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[м2/Гкал/ч],

Где: - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=

Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) потепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходных каналах и бесканально. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 20 –219 мм.

Таблица 1.30 Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Сети отопления Котельная №1 | МУП «Волчихинское» | вода 95/70ºС | 4323 | 0,0744 | 321,5 | 1,5914 | 202,02 | 19,89 | - |
| Сети отопления Котельная №2 |  | вода 95/70ºС | 3304 | 0,0744 | 245,7 | 1,1494 | 213,76 | 16,45 | - |
| Сети отопления Котельная №3 |  | вода 95/70ºС | 2164 | 0,0721 | 156,0 | 0,596 | 261,74 | 8,59 | - |
| Сети отопления Котельная №4 |  | вода 95/70ºС | 4398 | 0,0782 | 344,1 | 1,754 | 196,18 | 25,39 | - |
| Сети отопления Котельная №5 |  | вода 95/70ºС | 1536 | 0,0525 | 80,7 | 0,673 | 119,91 | 2,88 | - |
| Сети отопления Котельная №6 |  | вода 95/70ºС | 2391 | 0,0679 | 162,3 | 0,3354 | 483,90 | 9,48 | - |
| Сети отопления Котельная №7 |  | вода 95/70ºС | 2200 | 0,1358 | 298,8 | 0,1967 | 1823,06 | 34,28 | - |
| Сети отопления Котельная №8 |  | вода 95/70ºС | 410 | 0,0570 | 23,4 | 0,1864 | 125,53 | 0,805 | - |
| Итого | 20726 | 0,0788 | 1632,5 | 6,4495 | 253,12 | 117,77 | - |

Таблица 1.31 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 36 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 126 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,04 | 523 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 1674 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,076 | 242 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 348 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 874 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 500 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 4323 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.32 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,025 | 48 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 314 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,04 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 1080 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 678 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 496 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 180 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,159 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,159 | 48 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 3304 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.33 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 20 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 1065 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,076 | 395 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 294 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,219 | 30 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,219 | 50 | мин. вата, стеклоткань | канальная |  |  |  |  |
| Итого | 2164 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.34 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,025 | 10 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 374 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,04 | 238 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 1210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 264 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,076 | 714 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 562 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 266 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,159 | 272 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,159 | 368 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 4398 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.35 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №5

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 72 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,025 | 136 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 16 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 44 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,04 | 44 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 1108 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,076 | 116 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 348 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 874 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 500 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 1536 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.36 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,02 | 47 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,025 | 103 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,032 | 267 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,04 | 150 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 288 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,076 | 1214 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 322 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 2391 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.37 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №7

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,057 | 366 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,089 | 20 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,108 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,159 | 1574 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 2200 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.38 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №8

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,057 | 170 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| 0,057 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 5112 | 95/70 |
| Итого | 410 | - | - | - | - | - | - |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено.

Описание графиков регулирования отпуска тепла (температурные режимы) в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности за последние 5 лет

Данные не предоставлены.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях не определяются в связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2015 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «Волчихинское» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям и графика регулирования отпуска

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по их установке

Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть не установлены.

Описание диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный оператор котельной.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На котельных автоматизация не предусмотрена.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Часть 4

Зоны действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии сельсовета Волчихинского сельского поселения  являются 8 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения.

Таблица 1.39 Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой

| №п/п | Наименование котельных |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Центральная | Ленина 208 к |
| 2 | Котельная №2 | Школа №1 | Ленина 63к |
| 3 | Котельная №3 | Школа №2 | Советская118к |
| 4 | Котельная №4 | Колледж | Кирова 87к |
| 5 | Котельная №5 | ДУМ | Матросова 15к |
| 6 | Котельная №6 | ДПМК | ВОВ №79к |
| 7 | Котельная №7 | Сибирь | 1Мая 80 к |
| 8 | Котельная №8 | Мирный | П.Мирный 2к |
|  | ИТОГО: 8 котельных |  |  |

# Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,	которые	позволили	уточнитьимеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 1.40

Таблица 1.40 Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)

| Параметр | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | шт |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболееудаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения) | м |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС |  |
| Расчетная температура в обратномтрубопроводе | оС |  |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км |  |

Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14.

О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Часть 5

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии по районам территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения и фактических объемах потребления тепловой энергии при наличии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 1.41 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №1

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 601,04 |
| КГБОУ "Волчихинский детский дом" | 6806,9 | 0,1336 | - | - | 0,1336 | 309,73 |
| КГБСУСО «Волчихинский дом – интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» | 4791 | 0,0780 | - | - | 0,0780 | 180,82 |
| ФГКУ Управление вневедомственной охраны | 627 | 0,0155 | - | - | 0,0155 | 35,84 |
| МРИ ФНС №8 по Алтайскому краю | 1134,4 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,63 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | 180 | 0,0130 | - | - | 0,0130 | 30,2 |
| Росреестр | 346,68 | 0,0035 | - | - | 0,0035 | 8,04 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | 698 | 0,0111 | - | - | 0,0111 | 25,78 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 1053,85 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 4704 | 0,1497 | - | - | 0,1497 | 347,1 |
| КГБОУ "Волчихинский детский дом" | 699 | 0,0315 | - | - | 0,0315 | 73,04 |
| Администрация Волчихинского сельсовета | 573 | 0,0949 | - | - | 0,0949 | 220,09 |
| ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | 363,65 | 0,0191 | - | - | 0,0191 | 44,18 |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 2153 | 0,0203 | - | - | 0,0203 | 47,03 |
| Филиал ФСС | 71,23 | 0,0017 | - | - | 0,0017 | 4,03 |
| ДЮСШ | 4473 | 0,0853 | - | - | 0,0853 | 197,71 |
| УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края | 1508 | 0,0520 | - | - | 0,0520 | 120,67 |
| Прочие потребители по приборам учета | 391,81 |
| ОАО "Кулундаконсервмолоко" | 388 | 0,0114 | - | - | 0,0114 | 26,44 |
| ИП Тютюнникова Е. И. | 372 | 0,0120 | - | - | 0,0120 | 27,93 |
| ИП Макарьев С. А. | 1733 | 0,0110 | - | - | 0,0110 | 25,46 |
| ИП Панасовский В. И. | 1733 | 0,0146 | - | - | 0,0146 | 33,85 |
| ИП Шишаев Р. Ю. | 87,745 | 0,0037 | - | - | 0,0037 | 8,52 |
| Глава КФХ Балаков А. А. | 1051,05 | 0,0194 | - | - | 0,0194 | 44,88 |
| ИП Набиев Л. М. | 1340 | 0,0076 | - | - | 0,0076 | 17,61 |
| ИП Пелюх Н.А. | 826,54 | 0,0118 | - | - | 0,0118 | 27,45 |
| ИП Рожков С. Б. | 2469,873 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,8 |
| ИП Попов М. Б. | 2370,98 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,72 |
| ТД Аникс | 4301 | 0,0225 | - | - | 0,0225 | 52,18 |
| ИП Прилуцкая Е. П. | 432,32 | 0,0078 | - | - | 0,0078 | 17,97 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 619,25 |
| ИП Захарова С. В. | 47,67 | 0,0026 | - | - | 0,0026 | 5,99 |
| ИП Кархоткина | 826,54 | 0,0189 | - | - | 0,0189 | 43,89 |
| АКГУП "Аптеки Алтая" | 527 | 0,0196 | - | - | 0,0196 | 45,55 |
| ОАО "Волчихинское АТП" | 607,05 | 0,0297 | - | - | 0,0297 | 68,92 |
| ИП Шерстюк Л. И. | 325,5 | 0,0124 | - | - | 0,0124 | 28,83 |
| Аллерборн Р. А. | 519,79 | 0,0085 | - | - | 0,0085 | 19,72 |
| ИП Вишник Г. Г. | 82,27 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,77 |
| ИП Попов Н. И. | 300 | 0,0115 | - | - | 0,0115 | 26,74 |
| ИП Буланов В. В. | 80,19 | 0,0029 | - | - | 0,0029 | 6,82 |
| ИП Остапенко А. М. | 137,2 | 0,0038 | - | - | 0,0038 | 8,88 |
| Грибанов В. С. | 895,74 | 0,0142 | - | - | 0,0142 | 32,87 |
| СКПК "Аврора" | 113,75 | 0,0032 | - | - | 0,0032 | 7,36 |
| ИП Фисенко А. Н. | 174,81 | 0,0032 | - | - | 0,0032 | 7,52 |
| ИП Гусейнов С. Б. | 223,44 | 0,0101 | - | - | 0,0101 | 23,42 |
| ООО "Презент" | 480 | 0,0358 | - | - | 0,0358 | 82,92 |
| ООО "Ариадна" | 63 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,58 |
| ООО"СибирьИнвест" | 63 | 0,0013 | - | - | 0,0013 | 2,93 |
| Кляен | 35 | 0,0010 | - | - | 0,0010 | 2,26 |
| МУП "Архигея" | 223,3 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,54 |
| ИП Ковалева Л. М. | 1592,85 | 0,0011 | - | - | 0,0011 | 2,61 |
| ИП Кузьмина Н. В. | 66,5 | 0,0021 | - | - | 0,0021 | 4,83 |
| ИП Ямщикова Т. П. | 28 | 0,0008 | - | - | 0,0008 | 1,81 |
| ИП Бобылева Л. Н. | 60 | 0,0028 | - | - | 0,0028 | 6,56 |
| ИП Малахов Е.В. | 55,2 | 0,0029 | - | - | 0,0029 | 6,68 |
| ИП Шелудченко Л. А. | 49,87 | 0,0027 | - | - | 0,0027 | 6,26 |
| ИП Клементьева Л. Г. | 80,19 | 0,0014 | - | - | 0,0014 | 3,27 |
| ИП Ведяпин А. В. | 51,68 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,82 |
| ИП Вдовыдченко Е. А. | 38,42 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,56 |
| ИП Бубликов В. В. | 372,36 | 0,0150 | - | - | 0,0150 | 34,85 |
| ИП Лаптев А. А. | 77 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,69 |
| ИП Зименс З. В. | 89,1 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,59 |
| ИП Зименс Н. И. | 89,1 | 0,0018 | - | - | 0,0018 | 4,06 |
| ИП Шуваева Н. Н. | 65,83 | 0,0034 | - | - | 0,0034 | 7,82 |
| ИП Аскеров Ш. И. О. | 401 | 0,0145 | - | - | 0,0145 | 33,57 |
| ИП Гулиев С. С. | 174,81 | 0,0050 | - | - | 0,0050 | 11,53 |
| ИП Харлов А. Ю. | 298,4 | 0,0117 | - | - | 0,0117 | 27,23 |
| Население по приборам учета | 449,057 |
| ул. Ленина, д. 206 | 734,2 | 0,0583 | - | - | 0,0583 | 135,238 |
| ул. Ленина, д. 81 | 1245,03 | 0,0769 | - | - | 0,0769 | 178,315 |
| ул. Ленина, д. 83 | 543,6 | 0,0442 | - | - | 0,0442 | 102,402 |
| ул. Ленина, д. 210а | 88 | 0,0143 | - | - | 0,0143 | 33,102 |
| Население по нормативу потребления | 574,5 |
| ул. Ленина, д. 208 | 678,3 | 0,0955 | - | - | 0,0955 | 221,4 |
| ул. Ленина, д. 210а | 486,52 | 0,0685 | - | - | 0,0685 | 158,8 |
| ул. Гагарина, д. 1 | 161,46 | 0,0227 | - | - | 0,0227 | 52,7 |
| ул. Гагарина, д. 7 | 107,54 | 0,0151 | - | - | 0,0151 | 35,1 |
| ул. Гагарина, д. 38а | 122,86 | 0,0173 | - | - | 0,0173 | 40,1 |
| ул. Гагарина, д. 5 | 53,31 | 0,0075 | - | - | 0,0075 | 17,4 |
| ул. Гагарина, д. 2а | 93,44 | 0,0132 | - | - | 0,0132 | 30,5 |
| ул. Калинина, д. 2 | 56,68 | 0,0080 | - | - | 0,0080 | 18,5 |
| Бюджетные потребители | 29128,855 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,89 |
| Прочие потребители | 26421,068 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,06 |
| Население | 4370,94 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,557 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,863 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,507 |

Таблица 1.42 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №2

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 1924,27 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 4165 | 0,1613 | - | - | 0,1613 | 374,05 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 2467,54 | 0,0566 | - | - | 0,0566 | 131,26 |
| КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» | 24765 | 0,6121 | - | - | 0,6121 | 1418,96 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 441,2 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 10267 | 0,1903 | - | - | 0,1903 | 441,2 |
| Население по приборам учета | 140,47 |
| ул. Титова, д. 38 | 682,3 | 0,0606 | - | - | 0,0606 | 140,47 |
| Население по нормативу потребления | 158,8 |
| ул. Ленина, д. 162 | 312,8 | 0,0440 | - | - | 0,0440 | 102,1 |
| ул. Титова, д. 40 | 69,85 | 0,0098 | - | - | 0,0098 | 22,8 |
| ул. Титова, д. 42 | 67,1 | 0,0094 | - | - | 0,0094 | 21,9 |
| ул. Титова, д. 30 | 36,76 | 0,0052 | - | - | 0,0052 | 12 |
| Бюджетные потребители | 41664,54 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,47 |
| Прочие потребители | 0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0 |
| Население | 1168,81 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,27 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,35 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,74 |

Таблица 1.43 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №3

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 470,54 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 24150 | 0,1413 | - | - | 0,1413 | 327,62 |
| МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» | 3713 | 0,0616 | - | - | 0,0616 | 142,92 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 532,89 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 3299 | 0,2299 | - | - | 0,2299 | 532,89 |
| Прочие потребители по приборам учета | 140,6 |
| ОАО "Сбербанк России" | 1306,46 | 0,0606 | - | - | 0,0606 | 140,6 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 24,04 |
| ОАО "Сбербанк России" | 653 | 0,0104 | - | - | 0,0104 | 24,04 |
| Население по нормативу потребления | 213,6 |
| пер. Школьный, д. 1 | 203,74 | 0,0287 | - | - | 0,0287 | 66,5 |
| пер. Школьный, д. 3 | 170,34 | 0,0240 | - | - | 0,0240 | 55,6 |
| ул. Буденого, д. 22 | 138,48 | 0,0195 | - | - | 0,0195 | 45,2 |
| ул. Буденого, д. 20а | 141,85 | 0,0200 | - | - | 0,0200 | 46,3 |
| Бюджетные потребители | 31162 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,43 |
| Прочие потребители | 1959,46 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,64 |
| Население | 654,41 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,87 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,67 |

Таблица 1.44 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №4

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 1761,76 |
| УФК по Алтайскому краю | 2225 | 0,0274 | - | - | 0,0274 | 63,41 |
| КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж» | 21791,3 | 0,5611 | - | - | 0,5611 | 1300,84 |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 78 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,63 |
| МКУК "Волчихинскаямежпоселенческая модельная библиотека" | 2827 | 0,0164 | - | - | 0,0164 | 38,09 |
| Территориальный орган Федеральнойслужбы государственной статистики по Алтайскому краю | 380,5 | 0,0049 | - | - | 0,0049 | 11,34 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 117 | 0,0053 | - | - | 0,0053 | 12,22 |
| Прокуратура Алтайского края | 974 | 0,0084 |  |  | 0,0084 | 19,48 |
| МУКОУ ДОД «Волчихинская детская школа искусств» | 4124 | 0,1113 |  |  | 0,1113 | 258,07 |
| Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю | 114,45 | 0,0016 |  |  | 0,0016 | 3,68 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 595,26 |
| Администрация Волчихинского района | 5029 | 0,1935 | - | - | 0,1935 | 448,53 |
| Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | 802 | 0,0351 | - | - | 0,0351 | 81,27 |
| Администрация Волчихинского района | 400 | 0,0220 | - | - | 0,0220 | 50,94 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 233 | 0,0063 | - | - | 0,0063 | 14,52 |
| Прочие потребители по приборам учета | 144,76 |
| ИП Горбова О. Г. | 380 | 0,0146 | - | - | 0,0146 | 33,96 |
| ИП Калашников В. В. | 140 | 0,0066 | - | - | 0,0066 | 15,26 |
| Глава КФХ Балаков А. А. | 3377,3 | 0,0153 | - | - | 0,0153 | 35,51 |
| ИП Горохов | 2247 | 0,0070 | - | - | 0,0070 | 16,18 |
| ИП Журавлёв В. В. | 733 | 0,0189 | - | - | 0,0189 | 43,85 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 35,6 |
| ИП Колепп И. В. | 115,89 | 0,0059 | - | - | 0,0059 | 13,77 |
| КФХ Горбов Д. Д. | 161 | 0,0005 | - | - | 0,0005 | 1,09 |
| Грибанов В. С. | 223 | 0,0089 | - | - | 0,0089 | 20,74 |
| Население по приборам учета | 979,602 |
| ул. Матросова, д.19 | 374,6 | 0,0332 | - | - | 0,0332 | 76,864 |
| ул. Ворошилова, д. 4 | 705,3 | 0,0445 | - | - | 0,0445 | 103,123 |
| ул. Кирова, д. 62 | 732,1 | 0,0477 | - | - | 0,0477 | 110,556 |
| ул. Матросова, д. 17 | 476,2 | 0,0410 | - | - | 0,0410 | 95,14 |
| ул. Кирова, д. 64 | 701,9 | 0,0432 | - | - | 0,0432 | 100,25 |
| ул. Кирова, д. 44 | 873,13 | 0,0926 | - | - | 0,0926 | 214,731 |
| ул. Кирова, д. 103 | 727,9 | 0,0438 | - | - | 0,0438 | 101,503 |
| ул. Кирова, д. 50 | 702,5 | 0,0513 | - | - | 0,0513 | 118,84 |
| ул. Матросова, д. 3 | 183,2 | 0,0253 | - | - | 0,0253 | 58,595 |
| Население по нормативу потребления | 549,485 |
| ул. Кирова, д. 32а | 505,5 | 0,0712 | - | - | 0,0712 | 164,995 |
| ул. Кирова, д. 85 | 93,14 | 0,0131 | - | - | 0,0131 | 30,4 |
| ул. Матросова, д. 5 | 212,9 | 0,0300 | - | - | 0,0300 | 69,49 |
| ул. Матросова, д. 9 | 719,06 | 0,1012 | - | - | 0,1012 | 234,7 |
| ул. Ворошилова, д. 6 | 152,9 | 0,0215 | - | - | 0,0215 | 49,9 |
| Бюджетные потребители | 39095,25 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,02 |
| Прочие потребители | 7377,19 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,36 |
| Население | 7160,33 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,087 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,77 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,467 |

Таблица 1.45 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №5

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 109,99 |
| Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району | 900,45 | 0,0336 | - | - | 0,0336 | 77,87 |
| ФКУ "Уголовно-иполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" | 270,72 | 0,0035 | - | - | 0,0035 | 8,00 |
| МКУК «Районный историко-краеведческий музей им.В.М.Комарова» | 1939 | 0,0104 | - | - | 0,0104 | 24,12 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 534,3 |
| МКОУДОД «Волчихинский ДУМ» | 5657 | 0,0728 | - | - | 0,0728 | 168,86 |
| Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю | 1753 | 0,0605 | - | - | 0,0605 | 140,21 |
| ОМВД РФ по Волчихинскому району | 310 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,77 |
| Администрация Волчихинского сельсовета (МУК "Волчихинский ДК") | 4079 | 0,0628 | - | - | 0,0628 | 145,57 |
| ФГУП "Почта России" | 620 | 0,0196 | - | - | 0,0196 | 45,34 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 870 | 0,0102 | - | - | 0,0102 | 23,55 |
| Прочие потребители по приборам учета | 373,08 |
| ОАО "Ростелеком" | 1813,37 | 0,1553 | - | - | 0,1553 | 360,13 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 423,02 | 0,0056 | - | - | 0,0056 | 12,95 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 294,42 |
| ООО "РЭУ" | 262,8 | 0,1010 | - | - | 0,1010 | 234,23 |
| ВСКПК "Сельский" | 240,5 | 0,0158 | - | - | 0,0158 | 36,56 |
| ИП Бабенко Е. Г. | 245 | 0,0102 | - | - | 0,0102 | 23,63 |
| Население по нормативу потребления | 248,4 |
| ул. Крупская, д. 1 | 361,21 | 0,0509 | - | - | 0,0509 | 117,9 |
| ул. Крупская, д. 1а | 130,82 | 0,0184 | - | - | 0,0184 | 42,7 |
| ул. Крупская, д. 1б | 187,2 | 0,0264 | - | - | 0,0264 | 61,1 |
| ул. Крупская, д. 21 | 81,8 | 0,0115 | - | - | 0,0115 | 26,7 |
| Бюджетные потребители | 16399,17 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,29 |
| Прочие потребители | 2984,69 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,03 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,89 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,19 |

Таблица 1.46 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №6

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №6 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 18,33 |
| ООО "АТК" | 488,31 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,33 |
| Население по приборам учета | 61,643 |
| ул. 30 лет Октября, д. 136 | 218,2 | 0,0266 | - | - | 0,0266 | 61,643 |
| Население по нормативу потребления | 697,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 138 | 246,63 | 0,0347 | - | - | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 140 | 246,63 | 0,0347 | - | - | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 142 | 706,5 | 0,0995 | - | - | 0,0995 | 230,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 120 | 121,32 | 0,0171 | - | - | 0,0171 | 39,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 122 | 92,83 | 0,0131 | - | - | 0,0131 | 30,3 |
| ул. 30 лет Октября, д. 124 | 64,95 | 0,0091 | - | - | 0,0091 | 21,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 126 | 162,38 | 0,0229 | - | - | 0,0229 | 53 |
| ул. 30 лет Октября, д. 128 | 79,35 | 0,0112 | - | - | 0,0112 | 25,9 |
| ул. 30 лет Октября, д. 130 | 144,3 | 0,0203 | - | - | 0,0203 | 47,1 |
| ул. 30 лет Октября, д. 132 | 87,32 | 0,0123 | - | - | 0,0123 | 28,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 118а | 123,16 | 0,0173 | - | - | 0,0173 | 40,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 134 | 61,9 | 0,0087 | - | - | 0,0087 | 20,2 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0 |
| Прочие потребители | 488,31 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,33 |
| Население | 2355,47 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,243 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,78 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,573 |

Таблица 1.47 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №7

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 105,67 |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае | 3924,34 | 0,0415 | - | - | 0,0415 | 96,15 |
| Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей | 465,3 | 0,0041 | - | - | 0,0041 | 9,52 |
| Прочие потребители по приборам учета |  |
| ООО "Вкусная компания" | н/д | 0,0328 |  |  | 0,0328 | 76,08 |
| Население по нормативу потребления | 274,2 |
| ул. 1 Мая, д. 80а | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Бюджетные потребители | 4389,64 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,67 |
| Прочие потребители | 0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,08 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,74 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 455,95 |

Таблица 1.48 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №8

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 146,36 |
| ФГУП "Почта России" | 108,5 | 0,0047 | - | - | 0,0047 | 11,01 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 1243,33 | 0,0584 | - | - | 0,0584 | 135,35 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 45,6 |
| Цыбульский | 305,24 | 0,0021 | - | - | 0,0021 | 4,95 |
| ИП Рогова Е. В. | 520,93 | 0,0175 | - | - | 0,0175 | 40,65 |
| Население по приборам учета | 153,165 |
| п. Мирный, д. 32 | 869,5 | 0,0661 | - | - | 0,0661 | 153,165 |
| Население по нормативу потребления | 87,1 |
| п. Мирный, д. 13 | 33,4 | 0,0047 | - | - | 0,0047 | 10,9 |
| п. Мирный, д. 1 | 34,31 | 0,0048 | - | - | 0,0048 | 11,2 |
| п. Мирный, д. 3 | 30,64 | 0,0043 | - | - | 0,0043 | 10 |
| п. Мирный, д. 16 | 63,42 | 0,0089 | - | - | 0,0089 | 20,7 |
| п. Мирный, д. 21 | 43,2 | 0,0061 | - | - | 0,0061 | 14,1 |
| п. Мирный, д. 5 | 32,17 | 0,0045 | - | - | 0,0045 | 10,5 |
| п. Мирный, д. 19 | 29,72 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,7 |
| Бюджетные потребители | 1351,83 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,36 |
| Прочие потребители | 826,165 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,36 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,265 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,355 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,225 |

Таблица 1.49 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии МУП «Волчихинское»

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,5 |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,7 |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,7 |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,5 |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,2 |
| Котельная №6 |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,6 |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 456,0 |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,2 |
| Всего по котельным |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 3,5702 | - | - | 3,5702 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,9332 | - | - | 0,9332 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 1,9788 | - | - | 1,9788 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 6,4823 | - | - | 6,4823 | 15028,3 |

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах не используются.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

По решению Администрации Алтайского края №94 и №95 от 26.07.2012г. «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц) представлены в таблице 1.50

Таблица 1.50 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

Таблица 1.51 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Таблица 1.52 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Водоотведение (куб.м. в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 4,219 | 5,357 | 9,576 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 2,617 | 3,906 | 6,523 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 0,973 | 2,560 | 3,533 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 2,695 | 4,078 | 6,773 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 7,278 | 7,278 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 5,943 | 5,943 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 3,466 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 2,517 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | Х | 2,030 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | Х | 0,85 | Х |

Таблица 1.53 Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Этажность здания | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,206 | 0,250 | 0,456 |
|  |  | 4-6 | 0,307 | 0,377 | 0,684 |
|  |  | 7-9 | 0,408 | 0,504 | 0,912 |
|  |  | 10 и более | 0,509 | 0,632 | 1,141 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,146 | 0,195 | 0,341 |
|  |  | 4-6 | 0,209 | 0,288 | 0,497 |
|  |  | 7-9 | 0,272 | 0,382 | 0,654 |
|  |  | 10 и более | 0,336 | 0,475 | 0,811 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,084 | 0,144 | 0,228 |
|  |  | 4-6 | 0,108 | 0,206 | 0,314 |
|  |  | 7-9 | 0,133 | 0,268 | 0,401 |
|  |  | 10 и более | 0,158 | 0,330 | 0,488 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 1-3 | 0,149 | 0,201 | 0,350 |
|  |  | 4-6 | 0,214 | 0,299 | 0,513 |
|  |  | 7-9 | 0,279 | 0,396 | 0,675 |
|  |  | 10 и более | 0,344 | 0,494 | 0,838 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,322 | 0,322 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,495 | 0,495 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,667 | 0,667 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,839 | 0,839 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,272 | 0,272 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,413 | 0,413 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,554 | 0,554 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,695 | 0,695 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,372 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,354 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | 1-3 | Х | 0,258 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок |  | Х | Х | Х |

Часть 6

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных: присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным (с учетом резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику)

Таблица 1.54  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 |
| отопление | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 |
| население | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 |
| нежилые здания, из них | 1,1499 | 1,1499 | 1,1499 | 1,1499 | 1,1499 |
| финансируемые из бюджета | 0,7138 | 0,7138 | 0,7138 | 0,7138 | 0,7138 |
| прочие | 0,4361 | 0,4361 | 0,4361 | 0,4361 | 0,4361 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 | 1,5914 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,0086 | 1,0086 | 1,0086 | 1,0086 | 1,0086 |
| Доля резерва, % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.55  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 |
| Отопление | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 |
| Население | 0,1291 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1291 |
| нежилые здания, из них | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 |
| финансируемые из бюджета | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 | 1,0203 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,4506 | 1,4506 | 1,4506 | 1,4506 | 1,4506 |
| Доля резерва, % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.56  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Отопление | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Население | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 | 0,0921 |
| нежилые здания, из них | 0,5038 | 0,5038 | 0,5038 | 0,5038 | 0,5038 |
| финансируемые из бюджета | 0,4328 | 0,4328 | 0,4328 | 0,4328 | 0,4328 |
| прочие | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
| Доля резерва, % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.57  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №4 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Отопление | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Население | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 |
| нежилые здания, из них | 1,0945 | 1,0945 | 1,0945 | 1,0945 | 1,0945 |
| финансируемые из бюджета | 1,0167 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0167 |
| прочие | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Доля резерва, % | 39 | 39 | 39 | 39 | 52 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.58  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
| Отопление | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
| Население | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1071 |
| нежилые здания, из них | 0,5658 | 0,5658 | 0,5658 | 0,5658 | 0,5658 |
| финансируемые из бюджета | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 |
| прочие | 0,2879 | 0,2879 | 0,2879 | 0,2879 | 0,2879 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Доля резерва, % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.59  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 |
| Отопление | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 |
| Население | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 |
| нежилые здания, из них | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| финансируемые из бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3354 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,6646 | 1,6646 | 1,6646 | 1,6646 | 1,6646 |
| Доля резерва, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.60  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №7 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 |
| Отопление | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 |
| Население | 0,1183 | 0,1183 | 0,1183 | 0,1183 | 0,1183 |
| нежилые здания, из них | 0,0784 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0784 |
| финансируемые из бюджета | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 | 0,0456 |
| прочие | 0,0328 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0328 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,0033 | 1,0033 | 1,0033 | 1,0033 | 1,0033 |
| Доля резерва, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.61  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №8 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| в т.ч. в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери располагаемой тепловой мощности, в т. ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери мощности в тепловой сети | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| отопление | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| население | 0,1036 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1036 |
| нежилые здания, из них | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828 |
| прочие | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| финансируемые из бюджета | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 1,0136 | 1,0136 | 1,0136 | 1,0136 | 1,0136 |
| Доля резерва, % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

н/д* - нет данных.

Часть 7

Балансы теплоносителя

Раздел содержит описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей (в том числе в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).

Таблица 1.62 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.63 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.64 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.65 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.66 Годовой расход теплоносителя на котельной №5

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.67 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.68 Годовой расход теплоносителя на котельной №7

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.69 Годовой расход теплоносителя на котельной №8

| Год | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Часть 8

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии Волчихинского сельского поселения использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 1.70.

Таблица 1.70 Основные характеристики используемого каменного угля.

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания |  | ккал/кг | 5100 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 12,4 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 13,9 |
| Выход летучих | Vг | % | 41,0 |

Таблица 1.71 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

| Вид топлива | Размерность | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4261,7 |
| Каменный уголь | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 5846,0 |

Часть 9

Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества, оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 1.72) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 1.72 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 1.73 Утвержденный тариф на тепловую энергию за период 2010 – 2015 года (руб./Гкал)

| Тариф | МУП «Волчихинское ЖКХ» | ООО «Тепло» (с 01.02.2012 г.) | МУП «Волчихинское» (с 01.10.2014 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| с 1 января | 1398,78 | 1483,06 | 1474,45 | 1448,63 | 1600,52 | 1670,70 |
| с 1 июля | 1398,78 | 1483,06 | 1474,45 | 1600,52 | 1670,70 | 1835,22 |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.74 Калькуляция расходовна осуществление производственнойдеятельности на 2014 год

| № п/п. | Наименование показателя | Значение на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Топливо на технологические цели | 14925,60 |
| 2. | Вода на технологические цели | 71,49 |
| 3. | Основная оплата труда производственных рабочих | 6949,56 |
| 4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | 0,00 |
| 5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | 2098,77 |
| 6. | Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе : | 173,06 |
| 6.1 | амортизация производственного оборудования | 0,00 |
| 6.2 | отчисления в ремонтный фонд | 0,00 |
| 6.4 | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 173,06 |
| 7 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | 0,00 |
| 8 | Цеховые расходы | 375,28 |
| 9 | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | 2236,04 |
| 9.1 | Целевые средства на НИОКР | 0,00 |
| 9.2. | Средства на страхование | 0,00 |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв | 0,00 |
| 9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 0,00 |
| 9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 0,00 |
|  | - налог на землю | 0,00 |
|  | - налог на пользователей автодорог | 0,00 |
| 9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | 661,23 |
| 9.7 | Арендная плата | 318,47 |
| 10. | Покупная энергия | 2724,11 |
| 10.1. | Относимая на условно-постоянные расходы | 0,00 |
| 10.2. | Относимая на переменные расходы | 0,00 |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход | 0,00 |
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0,00 |
| 13. | Итого производственные расходы | 29553,91 |
| 14. | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал. | 18125,18 |
| 15. | Удельные расходы, руб./Гкал., | 1630,54 |
|  | из них |  |
| 15.1 | переменная составляющая, | 823,47 |
|  | в том числе |  |
|  | - топливная составляющая | 823,47 |
|  | - покупная теплоэнергия | 0,00 |
| 16. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | 807,07 |
| 16.3. | Сумма общехозяйственных расходов | 123,37 |
| 17. | Валовая прибыль | 91,80 |
| 18. | Необходимая валовая выручка | 29645,71 |
| 19. | Объем полезного отпуска, Гкал | 18125,18 |
| 20. | Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не облагается) | 1635,61 |

Таблица 1.75 Основные показатели производственнойдеятельности на 2014 год

| № п/п | Наименование показателей | Значение на 2014 год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем вырабатываемой т/э | 22510,81 |
| 2 | Объем покупной т/э | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 430,50 |
| 4 | Отпуск в сеть | 22080,31 |
| 5 | Потери т/э в сетях совместного использования | 3955,13 |
| 6 | Объем полезного отпуска т/э, всего: | 18125,18 |
|  | в т.ч. собственное потребление | 0,00 |
|  | реализация сторонним потребителям | 18125,18 |
|  | в т.ч. |  |
|  | прочие | 1768,62 |
|  | бюджетные организации | 9642,44 |
|  | население | 6714,12 |
|  | из них |  |
|  | по приборам учета, Гкал. | 0,00 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 0,00 |
|  | по нормативу теплопотребления, Гкал. | 6714,12 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 20570,20 |
|  | норматив теплопотребления, Гкал. | 0,02720 |

Таблица 1.76 Калькуляция расходов на осуществление производственнойдеятельности на 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 20615,18 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 185,05 |
|  | - расходы на топливо | 10248,40 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 2156,35 |
|  | - расходы на холодную воду | 51,73 |
|  | - расходы на теплоноситель | 0,00 |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 122,30 |
|  | - оплата труда | 5973,90 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 1804,12 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0,00 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 40,96 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 5,28 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 |
|  | - расходы на служебные командировки | 5,81 |
|  | - расходы на обучение персонала | 3,30 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 17,99 |
| II | Внереализационные расходы, всего | 10,99 |
|  | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | 0,00 |
|  | - расходы по сомнительным долгам | 0,00 |
|  | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 |
|  | - другие обоснованные расходы, в том числе | 10,99 |
|  | - расходы на услуги банков | 10,99 |
|  | - расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0,00 |
|  | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0,00 |
|  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |  |
|  | - резервный фонд | 0,00 |
|  | - прочие расходы (госпошлина) | 0,00 |
| IV | Налог на прибыль | 0,00 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | 20626,17 |
| VII | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) | 1752,96 |
|  | в т.ч.: |  |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1670,70 |
|  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1835,22 |

Таблица 1.75 Основные показатели производственнойдеятельности на 2015 год

| № п/п | Наименование показателей | Значение на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск с коллектора | 16 243,66 |
| 2 | В собственную тепловую сеть | 15 750,35 |
| 3 | Объем покупной тепловой энергии | 0,00 |
| 4 | Потери т/э в сетях совместного использования | 3 983,86 |
|  | то же в % | 25,3% |
| 5 | Объем полезного отпуска т/э, всего: | 11 766,49 |
|  | в т.ч. собственное потребление | 0,00 |
|  | реализация сторонним потребителям | 11 766,49 |
|  | из них: |  |
|  | бюджет | 5 018,87 |
|  | прочие | 1 577,82 |
|  | население | 5 169,80 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация по плате за подключение к системе теплоснабжения, и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, не предоставлена.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Волчихинского сельского поселения

Описание существующих проблем организации качественного, надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества (надежности) теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов:

- износ котельного оборудования;

- износ трубопроводов тепловых сетей;

2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует оборудование химводоподготовки.

5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и прогнозы приростов на каждом этапе по отапливаемым площадям, по районам, по источникам (МКД, общественные здания и промышленность)

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом энергоисточниками МУП «Волчихинское» составляет 6,4823 Гкал/ч, приростов объемов потребления тепловой энергии по этапам разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 2.1  Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,5 |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,7 |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,7 |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,5 |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,2 |
| Котельная №6 |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,6 |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 456,0 |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,2 |
| Всего по котельным |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 3,5702 | - | - | 3,5702 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,9332 | - | - | 0,9332 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 1,9788 | - | - | 1,9788 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 6,4823 | - | - | 6,4823 | 15028,3 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы (на основании требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления)

Таблица 2.2 Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| 1 | Численность населения | тыс. чел | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Жилищный фонд на начало года (подключенный к системе теплоснабжения) | тыс. м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |

Таблица 2.3 - Сводные показатели динамики жилой застройки

|  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В.т.ч. многоэтажное | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный) | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

Таблица 2.4 Дефицит тепловой мощностипри существующих  установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии

|  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | 203248,2 | 203248,2 | 203248,2 |
|  | Гкал/ч | 4,5035 | 4,5035 | 4,5035 |
| Итого: | Гкал/ч | 6,4823 | 6,4823 | 6,4823 |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | н/д | н/д | н/д |

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 2.5  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2014 | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование планируемого мероприятия. | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет | Планируемая дата внедрения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | тыс. руб. |  |  |
| Заменить котел в котельной №4- 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; дымосос ДН-9-1500 15кВт 2 шт. стоимостью 180 тыс. руб.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 2 шт. – 73,4 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь на 15 кВт 2 шт. – 178,1 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки - 225 тыс. руб. | 1860,6 | - | - | - | - | 2016 |
| Установка в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб. | 1496,6 | - | - | - | - | 2017 |
| Заменить в котельной №4 – 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб. | 1784,0 | - | - | - | - | 2018 |

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование планируемого мероприятия. | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет | Планируемая дата внедрения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | тыс. руб. |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них не планируется

Глава 8 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения и внесены в схему теплоснабжения при очередной актуализации

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

При расчете показателей надежности определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Если по интенсивности отказов теплопроводов ситуация существенно хуже достигнутого уровня, то уже на этом этапе необходима разработка предложений по замене участков ТС. При несоблюдении рекомендаций СНиП 41-02-2003 (таблица 2) по времени восстановления теплопроводов разрабатываются предложения по его снижению. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет. При отсутствии статистических данных о времени восстановления элементов ТС значения времени восстановления выбираются в соответствии с нормированными в таблице 2 СНиП 41-02-2003 значениями. Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети компенсировать ее резервированием. В частности для участков сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (0,05 1/(км∙год)).

Для расчета надежности тепловых сетей необходимы следующие исходные данные:

- характеристика тепловой сети по участкам с указанием года ввода в эксплуатацию, продолжительность эксплуатации участкабез капитального ремонта (реконструкции);

- статистические данные об отказах элементов тепловой сети и времени восстановления;

- разделение на участки теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

В связи с недостаточностью исходных данных (статистических, конструкционных, датах ввода в эксплуатацию) состояния тепловой сети, не представляется возможным проведение расчета надежности тепловой сети. После сбора необходимых исходных данных необходимо выполнить расчет надежности и дополнить схему теплоснабжения при следующей актуализации.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

МУП «Волчихинское» по модернизации  систем теплоснабжения на территории Волчихинского муниципального района на 2016-2018гг.

|  | Указывается: |
| --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Волчихинское» по развитию, модернизации и улучшению работы систем теплоснабжения на территории Волчихинского муниципального района, на 2016-2018гг.(далее инвестиционная программа). |
| Основание для разработки | -техническое задание Администрации Волчихинского муниципального района Алтайского края; -федеральный закон от 25.02.1999 №39 –ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». |
| Заказчик | Администрация Волчихинского муниципального района |
| Разработчик | МУП «Волчихинское» Волчихинского района Алтайского края |
| Исполнитель | МУП «Волчихинское» Волчихинского района Алтайского края |
| Сведения об исполнителе | Юридический адрес:658932, с.Волчиха, п.Мирный,2. Фактический адрес:658932, с.Волчиха,п.Мирный,2 Реквизиты: ИНН 2238005175/кпп 223801001 ОГРН 1112235000921 БИК 040173604 к/с 30101810100000000733 р/с 40702810618180000034 свидетельство о государственной регистрации:серия 22 № 003613266 свидетельство о постановке на учёт: серия 22 № 003252457 перечень основных видов деятельности: -производство тепловой энергии; -передача тепловой энергии; -добыча и реализация воды на питьевые и хозяйственные нужды. |
| Сроки реализации | 2016 -2018гг |
| Цели и задачи | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования; -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями; -повышение экологической безопасности. Основныезадачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества; -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |
| Основные направления | По развитию систем теплоснабжения: -замена котельного оборудования в котельных: Котельная № 1 замена 2 котлов; дымосос ДН-8-100 11кВт - 2 шт.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 - 2 шт.; частотный преобразователь на 11 кВт - 2шт.; частотный преобразователь на 7,5 кВт - 2 шт.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 - 2 шт.; оборудование химводоподготовки. Котельная № 4 замена 2 котлов; дымосос ДН-9-1500 15кВт - 2 шт.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 - 2 шт.; частотный преобразователь на 11 кВт - 2шт.; частотный преобразователь на 15 кВт - 2 шт.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 - 2 шт.; оборудование химводоподготовки. |
| Объемы и источники финансирования | Финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы - 5630,7 тыс. рублей |
| Целевые показатели и индикаторы эффективности | - снижение расхода условного топлива на котельных МУП «Волчихинское»; -снижение износа систем коммунальной инфраструктуры; -снижение аварийности на системах коммунальной инфраструктуры. |
| Контроль за исполнением | Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется Администрацией Волчихинского муниципального района. |

Анкета МУП «Волчихинское»

1.Наименование организации коммунального комплекса:

МУП «Волчихинское»

2.Организационно-правовая форма:

Муниципальное унитарное предприятие

3.Форма собственности:

Муниципальная

4.Юридический адрес:

658932,с. Волчиха, п. Мирный, 2

5.Телефон, факс-8-385-65-22-1-98

6.Год образования организации: предприятие создано 23 декабря 2011 года

7.Кем и когда зарегистрировано предприятие:

ИФМНС № 8 по Алтайскому краю, Свидетельство о постановке на учет серия 22№003523650 от 17.12.2012 г.- с учётом изменений

8.Руководитель организации:

Директор- Исакова Наталья Николаевна

9.Главный бухгалтер:

Васючкова Наталья Ивановна

10.Размер уставного капитала – 100 т.р.

11.Учредитель организации: Администрация Волчихинского сельсовета

12.Основные виды деятельности:

-распределение воды,

-производство тепловой энергии,

-передача тепловой энергии

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

| №п\п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Индикаторы(эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация котельного оборудования по котельной№1 «Центральная» | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 6534,13 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1958,35 т. натурального топлива - факт 2274,39 т. натурального топлива (2274,39 т. – 1958,35 т.)*3 года = 948,12 т. 948,12 т.*2116,9 руб./т. = 2 007 075,23 руб. |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 4 (Колледж). | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения,снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,37 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 5783,24 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 1733,31 т. натурального топлива - факт 2013,02 т. натурального топлива. (2013,02 т. – 1733,31 т.)*3 года =839,13 т. 839,13 т.*2116,9 руб./т.=1 776 354,30 руб. |
| ИТОГО: Экономический эффект | 3 783 429,53 рублей – за 3 года 1 261 143,18 рубля – 2016 год |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинское».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинское» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

| ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| --- | --- |
| (ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО) на 2015 год |  |
| Таблица Заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденных Минэнерго России для ЭСО |  |
| Показатели | номер участка | ИТОГО, Гкал |
|  | разделение по диаметру труб | Расчет ЭСО | Принято в расчет |
|  | диаметр (25 мм) | диаметр (32 мм) | Диаметр(45мм) | диаметр (18 мм) | 57мм | 76 | 89мм | 108мм | 219мм | 159мм |  | 2 |
| Длина (м), всего: | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| длина, м. - 2-х трубное | 148,5 | 815,5 | 597,5 | 197,5 | 3732,5 | 1447 | 854 | 1586 | 40 | 1191 | 10609,5 |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м | 34,33 | 28,23 | 28,685 | 22,478 | 33,297 | 35,805 | 38,467 | 42,87 | 23,65 | 52,13 | 36,727 |  |
| Тепловые потери | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 1270,6 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3983,86 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3983,86 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО теплопотери по участкам, Гкал/год. | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 1270,6 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3983,86 |  |
| Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной). |
| ЗАТРАТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КОТЕЛЬНОЙ(ЫХ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| на 2015 год |  |
| Показатели |  | Значение | Принято в расчет |  |
| расход тепла на отопление здания(й) котельной(ых), Гкал./год (рассматривается только при заполнении приложения №7 в части, касающейся технического обоснования затрат на собственные нужды) |  |  |  | 97,57 |  |  |  |  |
| расход тепла на растопку котлов с учетом планируемой тепловой нагрузки на котельную и использования котлов для ее покрытия, Гкал./год |  |  |  | 30,42 |  |  |  |  |
| потери тепла на технологические нужды ХВП, Гкал./год |  |  |  | 54,38 |  |  |  |  |
| потери тепла котлов с продувочной водой с учетом технической характеристики котлов и годовой тепловой нагрузки на котельную, Гкал./год |  |  |  | 280,9 |  |  |  |  |
| потери тепла баками-декарбонизаторами, баками-аккумуляторами (с подтверждением технологической схемой), Гкал./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество тепла на хозбытовые нужды в соответствии со штатным расписанием на котельной, Гкал./год |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| количество тепла для мазутного хозяйства (с подтверждением технологической схемой мазутного хозяйства), Гкал./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 493,31 |  |  |  |  |

СХЕМЫ систем теплоснабжения с. Волчиха: Котельная №1

Котельная №2

Котельная №3

Котельная №4

Котельная №5

Котельная №6

Котельная №7